## Slide 1
VISIONINSIGHT | IMAGE INSPECTION & QUALITY LIMITATIONS
현재 이미지 검사의 기술적 한계
학습 데이터와 실시간 Grab 환경 차이, 단일 평균 밝기 지표, 상대 정규화 Heatmap으로 인한 해석 한계
1. 학습 이미지 ↔ 실시간 LiveView Grab 환경 차이
• 배경 밝기 및 조명 조건의 불일치
정적 MVTec 원본은 균일하고 밝은 배경이나, 동영상 Grab은 컨베이어 배경 명도와 조명 반사광이 상이함
• ROI 구성 및 제품 위치·크기 변동
정적 영상(900×900 중앙 정렬)과 달리, LiveView Crop은 제품 위치·기울기 및 배경 여백 비율이 가변적임
• 정상 제품의 영상 품질 경고 발생
실제 결함이 없는 정상 제품임에도 환경 차이로 인해 평균 GV 120 전후의 'WARNING_LOW_BRIGHTNESS'가 관측됨
2. 평균 밝기(GV) 평가의 구조적 한계
• 전체 ROI 단순 평균의 왜곡
현재 125.0 기준은 ROI 전체 평균치를 측정하므로, 어두운 병 내부와 밝은 배경 비율에 따라 크게 변동
• 서버 최종 REINSPECT 판정 유발 흐름
Grab 이미지 → 평균 GV 평가 (125 미만 시 경고) → PatchCore OK라도 서버가 'REINSPECT' 판정 확정
3. PatchCore 이상지도(Heatmap) 해석 시 주의점
• 제품 밖 배경 영역의 이상 반응
모델 특성상 제품 경계 밖 흰 배경 모서리에도 이상 점수가 존재하여 배경 반응 발생
• 이미지별 상대 정규화(Min-Max)의 착시
각 이미지의 최솟값·최댓값 기준으로 색상을 매핑하므로 미세 편차도 시각적으로 붉게 강조됨
• 빨간 영역 ≠ 실제 불량 확정
붉은색 표시는 상대적 이상도 분포일 뿐이며, 단독으로 물리적 결함을 확정하지 않음
💡 실증 사실: 영상 Grab, PatchCore 추론, Heatmap 생성, 서버 판정(OK/NG/REINSPECT)은 실제 성공 검증되었으며, 지표의 타당성과 시각화 해석 기준을 고도화하는 과제입니다.

## Slide 2
VISIONINSIGHT | ACCURACY ENHANCEMENT STRATEGY
이미지 검사 검출력 향상 전략
단순 임계값 조정이 아닌, 환경 정규화(A) · 데이터 정합성(B) · 복합 보조 검사(C)의 다각적 접근
A. 배경·밝기 영향 최소화
[촬영 품질 분리 및 정규화]
• 병 전경/배경 분리 품질 지표 실험
ROI 전체 평균에서 탈피하여 병 내부 GV, 배경 GV, 전경/배경 대비를 분리 측정해 품질 평가 타당성 확보
• ROI 및 조명 조건 표준화
병 중심 정렬 알고리즘을 도입하고, 컨베이어 조명 반사광 및 Crop 주변 여백을 일정한 비율로 제어
• 실제 Grab 표본 기반 기준 재검토
실제 Grab 정상 샘플의 지표 분포를 통계적으로 분석하여, 현재 운영 가이드(125.0)의 오경보·미경보를 비교 검토
B. 환경 정합성 개선
[현장 데이터셋 구축 & 재평가]
• Grab 독립 검증 데이터셋 확충
정상 Grab, 결함(파손·이물) Grab, 저품질 Grab을 독립 수집하고, 정답 라벨은 Agent와 엄격히 분리
• 고정 모델 기반 정량 재평가
현재 PatchCore 모델을 고정한 채 혼동행렬, Precision, Recall, 오탐(FP), 미검(FN)을 객관적으로 실측
• 실측 기반 임계값 재보정 검토
임의의 수치 변경을 엄금하고, 독립 평가셋의 ROC/PR 곡선과 유형별 오검·미검 수치에 근거해 임계값(34.1442) 재보정 검토
C. 보조 검사 기술 결합
[OpenCV 규칙 & 다중 교차 검증]
• OpenCV 기하학적 형상 검사 검토
병 입구 원형도, 편심, 림(Rim) 경계 파손, 두께 불균일 등 측정 가능한 기하학적 보조 규칙 병렬 실험
• 제품 영역 분리 기반 이상지도 해석
단순 시각적 배경 지우기가 아닌, 병 마스크를 기반으로 제품 내부/림/배경의 영역별 이상도 통계를 산출
• Gemini Vision Judge 2차 참고 활용
이미 실호출에 성공한 Gemini 시각 분석을 독립적인 2차 참고 소견으로 결합 (서버 판정 자동 대체 금지)
단계별 검증 로드맵: P0 (기준선 데이터 수집) ➔ P1 (A 품질 지표 & B 검증셋 FP/FN 측정) ➔ P2 (C 보조 규칙 병렬 결합)
🎯 기대 효과: 환경 차이로 인한 불필요한 재검사(REINSPECT) 오경보 최소화 & 미세 결함 미검(FN) 위험 완화 (※ 과장된 수치 대신 실측 비교 원칙 준수)