## Slide 1
VISIONINSIGHT | IMAGE INSPECTION & QUALITY LIMITATIONS
현재 이미지 검사의 기술적 한계
학습-실검사 환경 차이 · 평균 밝기 지표 종속 · 상대 정규화 Heatmap · Grab 세부 화질 저하 분석
1. 학습 이미지 ↔ 실시간 LiveView Grab 환경 차이
• 배경 조명 및 촬영 조건 불일치
정적 MVTec 원본은 균일한 밝은 단색 배경이나, LiveView Grab은 컨베이어 배경 명도와 조명 반사광이 상이함
• ROI 구도 및 제품 위치·크기 변동
정적 영상(900×900 중앙 정렬)과 달리, LiveView Crop은 제품 위치·기울기 및 배경 여백 비율이 가변적임
• 정상 제품의 영상 품질 경고 유발
실제 결함이 없는 양품임에도 환경 차이로 인해 평균 GV 120 전후의 'WARNING_LOW_BRIGHTNESS' 관측
2. 평균 밝기(GV) 평가의 구조적 한계
• 전체 ROI 단순 평균치의 왜곡
현재 125.0 기준은 ROI 전체 평균치를 측정하므로, 어두운 병 내부와 밝은 배경 비율에 따라 크게 변동
• 서버 최종 REINSPECT 판정 유발 흐름
Grab 이미지 → 평균 GV 평가 (125 미만 시 경고) → PatchCore OK라도 서버가 'REINSPECT' 판정 확정
• 품질 평가 지표 분리 필요성
조명 결함과 제품 형상을 구분하기 위해 병 전경과 배경을 분리한 독립 평가 체계가 필수적임
3. PatchCore 이상지도(Heatmap) 해석 주의점
• 제품 밖 배경 영역의 이상 반응
모델 특성상 제품 경계 밖 흰 배경 모서리 영역에도 이상 점수가 수학적으로 존재하여 배경 반응 발생
• 이미지별 상대 정규화(Min-Max) 착시
각 이미지의 최솟값·최댓값 기준으로 색상을 매핑하므로 미세 편차도 시각적으로 붉게 강조됨
• 빨간 영역 ≠ 실제 불량 확정
붉은색 표시는 상대적 이상도 분포일 뿐이며, 단독으로 물리적 결함을 확정하지 않음 (빨강 ≠ 결함)
4. 원본 대비 LiveView Grab 세부 화질 저하 현상
• 실제 이미지 비교 관찰 현상
정적 원본 대비 LiveView Grab Crop에서 병 림(Rim) 윤곽선과 미세 표면 무늬가 흐릿하게 관측됨
• 원인 후보 분리 분석 (미확정)
화질 저하 경로: 원본 소스 → 영상 합성 → H.264 인코딩 → 디코딩·Grab → Crop 저장 → 뷰어 확대
• 검증 전 단정 금지 원칙
초점 불량으로 단정하지 않으며, 각 단계별(압축·리사이즈·보간) 정보 손실 기여도를 정량 측정 예정
💡 실증 사실과 과제: 영상 Grab, PatchCore 추론, Heatmap 생성, 서버 판정(OK/NG/REINSPECT)은 실제 성공 검증되었습니다. 다만 조도 경고, 상대 정규화 착시, Grab 세부 흐림은 실측 데이터를 통한 단계별 정량 규명 과제로 관리합니다.

## Slide 2
VISIONINSIGHT | ACCURACY ENHANCEMENT STRATEGY
이미지 검사 검출력 향상 전략
품질·화질 개선(A) · 현장 데이터 정합성(B) · 복합 보조 검사(C) 및 이번 주 실행 계획
A. 이미지 품질·촬영 환경 개선
[전경/배경 분리 & 선명도 개선]
• 병 영역/배경 분리 품질 지표
병 내부 GV, 배경 GV, 대비를 분리 측정하여 불필요한 REINSPECT 오경보 차단
• ROI 및 조명 조건 표준화
병 중심 정렬 알고리즘 도입, 반사광 제어 및 Crop 주변 여백 비율 안정화
• Grab 화질·선명도 개선
원본·영상·Crop 단계별 해상도 추적 및 병 림 라플라시안 분산 지표 정량 비교
• 미세 결함 표현력 비교
동일 결함 표본으로 원본 vs Grab의 작은 크랙·칩핑 가시성 손실 여부 확인
B. 검사 데이터 & 평가 개선
[현장 데이터셋 구축 & 재평가]
• Grab 독립 검증 데이터셋 확충
정상·불량(파손/이물)·저품질 Grab 독립 수집 및 정답 라벨 엄격 분리
• 영상 환경-학습 데이터 차이 분석
컨베이어 LiveView 영상과 기존 MVTec 학습셋의 조명·배경 도메인 편차 분석
• 고정 모델 기반 정량 재평가
PatchCore 모델을 고정한 상태에서 Precision, Recall, 오탐(FP), 미검(FN) 실측
• 실측 기반 임계값 재보정 검토
임의 수치 변경 엄금, 독립 평가셋의 실측 ROC/PR 곡선 근거 34.1442 재보정 검토
C. 복합 검사 기술 보강
[Edge 검출 & 다중 교차 검증]
• 병 외곽 Edge 및 림 검출
병 외곽 윤곽선 및 내부 림(Rim) 경계를 검출하여 구조적 형상 특징 추출
• 병 영역 검출 정확도 검증
병 마스킹 시각화 오버레이 정확도 검증 및 영역별 Heatmap 통계 분리 산출
• OpenCV 기하학적 보조 검사
병 입구 원형도, 편심, 림 파손, 테두리 불균일 보조 규칙 병렬 실험
• Gemini Vision Judge 2차 참고
실호출 성공한 Gemini 시각 분석을 독립 2차 참고 소견으로 활용 (서버 판정 대체 불가)
🎯 이번 주 핵심 실행 계획 (Weekly Action Plan — 현황 검증 및 오프라인 실험)
1. 병 테두리 검출·오버레이 검증
Grab 이미지 병 외곽·림 Edge 검출 및 시각화 정확도 측정
2. 단계별 선명도 비교·개선
원본→영상→Crop 단계별 라플라시안 분산 측정 및 손실 분석
3. 전경/배경 품질 평가 실험
병 영역과 배경을 분리한 GV 지표의 오프라인 비교 평가
4. 검증 데이터 구축 및 재평가
정상·불량 Grab 표본 확보 및 PatchCore의 FP/FN 수치 실측
※ 위 항목은 이번 주 진행 목표이며 구현 완료나 검출률 향상이 확정된 결과가 아닙니다. 기존 코드·임계값은 근거 없이 변경하지 않습니다.