## Slide 1
VisionInsight
AI 기반 병 외관 이상 탐지 및 근거 기반 진단 시스템
MVTec Bottle 기반 PatchCore 이상 탐지와 Gemini Function Calling의 결합
핵심 기술 스택: Python 3.11 | FastAPI | PyTorch/PatchCore | Gemini 3.8 Flash (Function Calling)
검증 완료: 단일 이미지 CPU 추론 평균 42.53ms | E2E 실서버 검증 (T01 양품 PASS / T03 경고 PASS) | 전체 pytest 928 PASS
발표일: 2026년 10월 20일 | 발표자: VisionInsight 개발팀

## Slide 2
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
산업 현장의 과제: 규칙 기반 검사의 한계와 AI 진단의 필요성
기존 룰베이스 머신비전의 한계
• 미세 결함 검출의 한계
고정 임계값 기반 검사는 비정형 파손이나 오염 등 미세 결함에 취약함
• 환경 변화에 따른 오판정
조명 밝기 저하 등 촬영 환경 변화 시 정상 제품을 불량(NG)으로 오판
• 이유 없는 판정 결과
단순히 Pass/Fail 점수만 제공하여 재검 필요 여부 및 설비 점검 항목 파악 불가
• 작업자 분석 부담 가중
이상 원인을 파악하기 위해 로그와 이미지를 일일이 수동 확인해야 함
VisionInsight의 해결 접근법
✔ PatchCore 비지도 이상 탐지
정상 이미지 180장으로 메모리 뱅크 학습, 독립 29장 통계 기반 임계값(34.1442) 산출
✔ 품질 경고와 결함 판정 분리
조도 저하 등 영상 품질 경고 시 제품 결함과 구분하여 '재검사 필요(REINSPECT)'로 분류
✔ Gemini 도구 기반 원인 진단
Function Calling으로 조도/로그를 사후 조회하여 추정 원인 및 현장 점검 권고 제안
✔ 작업자 의사결정 지원
정상/경고 상태에 따른 권장 조치(CONTINUE_MONITORING 등) 및 안전 한계 구조화 보고

## Slide 3
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 아키텍처: Vision, Decision, Agent의 명확한 역할 분리
Layer 1: Vision 계층 — OpenCV 영상 처리 + PatchCore 이상 탐지
• 900×900 해상도 이미지 수신 및 영상 품질(평균 밝기, 표준편차) 통계 분석
• PatchCore (ResNet-18) 특징 추출 및 메모리 뱅크 기반 이상 점수 산출
• 개발 환경(CPU) 단일 이미지 추론 평균 42.53ms의 실시간성 확보
• 모델 결함 소견 도출: 점수 34.1442 이하 OK, 초과 NG, 실패 시 UNKNOWN
Layer 2: Decision 계층 — FastAPI 결정론적 비즈니스 규칙 엔진 (6대 우선순위 규칙)
• 우선순위 1~6단계 규칙으로 서버 규칙 기반 최종 검사 판정(final_result) 확정
• 영상 품질 경고 시 제품 결함(NG)과 구분하여 '재검사(REINSPECT)'로 분리 판정
• 판정 불변 원칙: 서버가 확정한 판정값은 이후 Agent가 절대 변경할 수 없음
• 검사 결과 및 단계별 생명주기 이벤트 로그를 JSONL 감사 저장소에 영구 기록
Layer 3: Agent 계층 — Gemini 기반 이상 진단 & 결정적 근거 검증 (Deterministic Grounding)
• 검사 완료 후 Gemini가 Function Calling으로 4대 Python 조회 도구 실행 제안
• FastAPI AgentService가 도구 인자를 엄격 검증 후 안전하게 실행하여 데이터 회신
• 모델의 모든 관측 사실(Fact)을 서버 메모리에서 1:1 결정적 검증 (RFC 6901)
• 사후 진단 보조 역할에 집중하며, 실제 공장 PLC·컨베이어 하드웨어 제어는 미수행

## Slide 4
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Vision 계층 성능: PatchCore 이상 탐지 실측 결과
핵심 성능 지표 (83장 테스트셋)
Image AUROC: 0.8286
(이상 탐지 성능 전역 평가 수치)
정밀도 (Precision): 100.0%
(TP=32, FP=0 (83장 표본 기준 과탐 없음))
재현율 (Recall): 50.79%
(TP=32, FN=31 (미세 파손/오염 31건 미탐))
고정 결정 임계값: 34.1442
(독립 정상 29장 통계 기반 (μ + 3σ))
CPU 단일 추론 속도: 평균 42.53ms
(개발 환경 x86_64 CPU 단일 이미지 평균 (실시간 처리))
혼동 행렬 및 엔지니어링 분석
• 진양성 (TP): 32건
실제 결함 63건 중 32건을 정확히 NG로 검출
• 위양성 (FP): 0건
정상 제품 20건 중 오판 0건 (정밀도 100% 달성)
• 진음성 (TN): 20건
정상 제품 20건을 모두 정상(OK)으로 판정
• 위음성 (FN): 31건
미세 결함 31건을 미탐지 (엔지니어링 한계 인식)
• T06 미탐 사례 보존
파손 불량 T06이 점수 32.27로 합격 처리된 한계 보존
• 안전 규칙 준수
실제 정답 라벨은 Agent에 일절 미제공 (평가 격리 유지)

## Slide 5
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Decision 계층: 대표 판정 규칙 4가지와 REINSPECT 분류
Rule 1: 파이프라인 실패 ➔ ERROR [INSPECTION_FAILED]
• 조건: status == 'FAILED' ➔ 영상 로드 실패, 디코딩 에러 등 검사 파이프라인 자체 오류 시 즉시 ERROR 발급 및 실패 감사 로그 기록
Rule 2: 영상 품질 경고 ➔ REINSPECT [IMAGE_QUALITY_WARNING]
• 조건: image_quality_status != 'NORMAL' ➔ 조도 저하(T03) 시 모델이 OK여도 제품 결함(NG)과 구분하여 '재검사 필요'로 분류 (오판 방지 핵심 규칙)
Rule 4: 제품 이상 탐지 ➔ NG [PRODUCT_ANOMALY_DETECTED]
• 조건: 품질 NORMAL and result == 'NG' ➔ 영상 품질이 정상이고 PatchCore 이상 점수가 임계값(34.1442)을 초과한 경우 서버 최종 불량(NG) 확정
Rule 5: 정상 검사 통과 ➔ OK [ALL_CHECKS_PASSED]
• 조건: 품질 NORMAL and result == 'OK' ➔ 영상 품질이 정상이고 PatchCore 이상 점수가 임계값 이하인 경우 최종 양품(OK) 판정 발급
💡 대표 판정 규칙 4가지 (전체 6개 규칙 중 핵심 요약): Rule 3(모델 미수행 ➔ DEFECT_DETECTION_UNAVAILABLE), Rule 6(미정의 조합 ➔ UNKNOWN_STATE_COMBINATION) 포함. REINSPECT는 물리적 폐기/격리 제어가 아닌 서버 판정 상태 분류입니다.

## Slide 6
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
AI Agent: Gemini Function Calling 기반 정밀 조사 체계
1. get_inspection_result — 검사 기본 결과 조회
• 기능: 검사 상태, 이상 점수, 모델 소견(result), 서버 최종 판정(final_result), 사유 코드 확인 (Evidence E0001)
2. analyze_image_quality — 영상 품질 세부 분석
• 기능: 평균 밝기, 표준편차, min/max 동적범위 등 세부 조도 통계 조회 (Evidence E0002)
3. get_execution_logs — 실행 감사 로그 확인
• 기능: 검사 파이프라인 시각순 이벤트 로그(IMAGE_LOAD_FAILED 등) 추적 및 오류 상세 확인
4. get_inspection_history — 과거 검사 이력 조회
• 기능: 동일 제품의 직전 검사 이력 트렌드를 비교하여 반복 불량 여부 확인
🔒 제어 흐름: 1.Gemini 도구 제안 ➔ 2.FastAPI 서버 인자 검증 ➔ 3.Python 실행 ➔ 4.FunctionResponse 전달 ➔ 5.단순 JSON 보고서 생성 ➔ 6.Pydantic/Evidence 검증

## Slide 7
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Evidence 메커니즘: 결정적 근거 검증을 통한 신뢰성 확보
Pillar 1: Evidence ID (서버 발급 도구 영수증)
• 동작 원리: 도구 실행 시 서버가 E0001, E0002 고유 ID를 부여하여 모델의 허위 실행 주장 차단
Pillar 2: Fact ID & Pointer (JSON Pointer 1:1 결정적 검증)
• 동작 원리: 보고서에 포함된 구조화된 관측 사실(F0001~)을 서버의 실제 도구 결과(/data/final_result 등)와 결정적으로 대조
Pillar 3: 근거 앵커링 (권장 조치-근거 필수 연결)
• 동작 원리: 모든 추천 조치(recommended_checks)는 반드시 유효한 관측 사실(evidence_refs)을 참조해야 통과
Pillar 4: 판정 불변성 (서버 확정 판정 보호)
• 동작 원리: Gemini는 사후 진단 보조 역할만 수행하며, 서버가 확정한 final_result를 절대 변경할 수 없음
💡 실제 실서버 검증 성과: T01의 관측 사실 6개와 T03의 관측 사실 12개가 서버의 Evidence 검증을 통과했습니다. (서버에 등록된 필드에 대해 엄밀한 1:1 결정적 일치를 확인하며, 모든 자연어 가설이나 미래의 출력을 완전 검증한다고 과장하지 않음)

## Slide 8
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
기술적 문제 해결: Gemini 구조화 출력 호환성 개선
Before: 직접 구조화 출력 시도 ➔ HTTP 400
• 복잡한 Pydantic 스키마 전달
DiagnosisDraft 스키마를 response_json_schema로 직접 전송
• 실서버 HTTP 400 거부
Gemini 서버가 스키마 호환성 문제로 ClientError 반환 (정확한 거부 속성은 UNKNOWN)
• 결과
사후 진단 보고서 생성 실패
After: 스키마 단순화 + Python 검증 ➔ PASS
✔ 출력 스키마 단순화
Gemini에는 단순화된 JSON 스키마만 전송 (토큰 선택 지시)
✔ 토큰 카탈로그 주입
서버가 수집한 사실(K0001~)을 프롬프트로 전달, 모델은 토큰만 선택
✔ Python 엄격 검증 파이프라인
Gemini 출력 ➔ Python DiagnosisDraft 변환 ➔ Pydantic ➔ 결정적 Evidence 검증
💡 핵심 설계: 모델을 맹신하는 구조가 아니라, 모델의 생성 결과를 서버가 엄격하게 검증하는 구조로 신뢰성을 확보했습니다.

## Slide 9
VISIONINSIGHT | CORE ENGINEERING CHALLENGES & SOLUTIONS
핵심 기술 난제와 해결 과정
"Gemini API 연결보다 어려웠던 것은, 검증 가능한 Agent를 만드는 과정"
HTTP 400
구조화 출력 호환성
🚨 핵심 문제
복잡한 Pydantic 스키마 직접 전달 시 HTTP 400
*(거부 속성은 Google 내부 원인으로 UNKNOWN)
⚡ 해결 접근
단순 JSON 생성 → Python 변환·검증
*(토큰 카탈로그 주입 + 서버 엄격 규칙 검증)
🎯 검증 결과
T01/T03 실제 E2E PASS
실제 Gemini 통신 완전 성공 및 무오류 수락
HTTP 504
최종 JSON 생성 지연
🚨 핵심 문제
T03 최종 JSON 요청 HTTP 504
*(15초 제한 초과 발생, 서버 내부 원인 UNKNOWN)
⚡ 해결 접근
요청별 timeout 계측 및 분리
*(조사 15s 유지 / 최종 JSON만 30s 선택, 전체 60s)
🎯 검증 결과
최종 요청 18.967초 / 전체 24.600초 PASS
단일 실측치 (반복 안정성 보장 아님, 대본 보존)
T05 ERROR Evidence
오류 보고서 근거 검증
🚨 핵심 문제
필수 오류 로그와 미측정 사실 누락 위험
*(SKIPPED 모델 장애 오해 방지, null 0 변환 차단)
⚡ 해결 접근
ERROR 필수 조사 + 17개 사실 검증
*(로그 도구 강제, null 값 유지, 장애 가설 차단)
🎯 검증 결과
오프라인 Mock PASS / 실제 E2E NOT TESTED
전체 pytest 928 PASS (실서버 E2E는 미호출)
💡 핵심 교훈: AI가 답변을 생성하는 능력보다, 그 답변을 검증하고 근거가 부족할 때 안전하게 거부할 수 있는 구조가 중요했습니다.

## Slide 10
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
실제 Gemini API E2E 검증 결과: T01 정상 및 T03 경고 검증 (PASS)
T01 정상 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001396 (정상 병 검사)
• 판정 결과: 모델 OK / 서버 최종 판정 OK (Rule 5 발급)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED)
• Gemini 통신: 2회 모두 HTTP 200 성공 (전체 소요: 13.578초)
• 토큰 사용량: 총 4,706 토큰 (입력 3,115, 출력 125, Thinking 1,466)
• 도구 실행: get_inspection_result 실행 (2.23ms, E0001 발급)
• 근거 검증: 관측 사실 6개 (F0001~F0006) 1:1 결정적 검증 100% 통과
• 권장 조치: CONTINUE_MONITORING (근거 참조: F0003 앵커링)
T03 조도 저하 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001398 (조도 저하 주입 검사)
• 판정 결과: 모델 OK ➔ 서버 최종 REINSPECT (Rule 2 발급)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED, 회차 final30_1)
• Gemini 통신: 3회 모두 HTTP 200 성공 (전체 소요: 24.600초)
• 토큰 사용량: 총 9,873 토큰 (입력 5,576, 출력 345, Thinking 3,952)
• 도구 순차 실행: 도구1(E0001 2.43s) ➔ 도구2(E0002 3.05s) 순차 실행
• 최종 단순 JSON 생성: 18.967초 (HTTP 200, 30초 timeout 선택 적용)
• 근거 검증: 관측 사실 12개 (F0001~F0012) 1:1 결정적 검증 100% 통과
• 판정 불변 보존: Gemini가 서버의 REINSPECT 판정을 번복하지 않고 보존
*(최종 JSON에 한해 30s timeout을 선택 적용하여 성공. 과거 504 원인은 UNKNOWN이며 단일 성공으로 향후 안정성을 보장하지 않음)

## Slide 11
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
발표 데모 시연: T01 양품 vs T03 조도 경고 정적 데모
발표 시연 흐름 제안
• Step 1. T01 정상 검사 데모 시연
t01-report-demo.html 시연: 평균 밝기 135.86, 이상 점수 31.33 ➔ 모델 OK 및 Rule 5 최종 OK 확인
• Step 2. T03 조도 경고 데모 시연
t03-report-demo.html 시연: 평균 밝기 81.24 저하 감지 ➔ 모델 OK이지만 Rule 2 최종 REINSPECT 확인
• Step 3. 판정 차이 및 분리 설명
두 검사 모두 모델 판정은 OK지만, 환경 변화에 따라 서버가 오판 방지 재검사를 지시하는 차이 설명
• Step 4. 판정 불변 및 근거 앵커링
Gemini가 도구 2개로 팩트 12개를 조회하되 최종 판정을 번복하지 않고 안전 조치(조명 점검 등) 권고 확인
실서버 성공 진단 보고서 비교 (T01 vs T03)
✔ T01 종합 요약
기록된 모델 판정과 종합 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지는 않습니다.
✔ T01 권장 조치
check_code: CONTINUE_MONITORING (근거 참조: F0003 앵커링)
✔ T03 종합 요약
기록된 종합 판정은 REINSPECT입니다. 제품 불량 확정과 구분하여 재검사가 필요합니다.
✔ T03 권장 조치
LIGHTING_EXPOSURE_CHECK (F0004, F0007 참조), MANUAL_REINSPECTION (F0003 참조)
✔ 공통 안전 한계
4대 limitations 필수 명시 (물리적 원인 불명, 모델 무결점 비보증, 기준치 미기록 등)
✔ 정적 데모 원칙
발표 현장 네트워크 장애 및 과금 방지를 위해 사전 실서버 검증 데이터를 재생하는 독립 데모 사용

## Slide 12
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
구현 현황 및 향후 계획 (투명한 성과 구분)
1. 구현 및 실서버 PASS
• FastAPI 백엔드 & 고유 ID 발급
• PatchCore CPU 추론 엔진 (42.53ms)
• 규칙 기반 종합 판정 (REINSPECT 분리)
• Gemini 4대 조회 도구 바인딩
• 결정적 근거 검증 (Evidence/Pointer)
• 단순 JSON 스키마 호환 구조
• T01 실서버 Gemini E2E (PASS)
• T03 실서버 Gemini E2E (PASS)
2. 정책 보완 & Mock PASS
• 전체 pytest 928개 PASS (경고 2건)
• T03 경고 조기 종료 오프라인 검증
• T05 ERROR 운영 근거 정책 보완 완료
• - 필수 17개 사실 강제 (로그/미측정)
• - SKIPPED 모델 장애 가설 차단
• T05 계측기 정정 완료 (실행 준비: READY)
• ※ T05 실제 Gemini E2E: NOT TESTED
• ※ T06 미탐 사례 E2E: NOT TESTED
3. 향후 개발 예정
• React 웹 관제 대시보드 (Day 6)
• 컨베이어 주행 동영상 Live View
• 실시간 프레임 Grab & 마우스 ROI
• ROI 크롭 이미지 PatchCore 검사
• Google Cloud Run 컨테이너 배포 (Day 7)
• T05/T06 단일 실서버 E2E 검증

## Slide 13
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
한계 및 향후 개선 계획: 솔직한 엔지니어링 고찰
1. PatchCore 미탐 한계 (Recall 50.8%)
• 현재 한계: 현재 ResNet-18 기반 모델은 83장 테스트셋에서 미세 파손과 오염 31건을 놓침. (T06 합격 사례 존재, 모델 OK가 무결점을 보증하지 않음)
• 개선 계획: WideResNet-50 등 백본 교체나 다해상도 패치 결합을 개선 후보로 검토 (성능 보장 아님)
2. Gemini HTTP 504 및 타임아웃 이슈
• 현재 한계: 과거 T03 최종 JSON 요청에서 HTTP 504가 발생했으며 서버 내부 원인은 UNKNOWN입니다. 30초 timeout 적용 단일 재검증에서 최종 요청은 18.967초 만에 완료됐고 전체 E2E는 24.600초에 PASS했으나, 기본 timeout은 15초이며 단일 실측치로 반복 안정성을 보장하지는 않습니다.
• 개선 계획: 프롬프트 추가 압축, 비동기 작업 큐 전환, 반복 안정성 계측 및 장기 모니터링 체계 확립 필요
3. 외부 LLM 호출 지연시간 (13.58s / 24.60s)
• 현재 한계: Gemini API 호출에 수십 초가 소요되어 생산 라인 초고속 동기 인라인 제어에는 부적합하며, 실제 PLC/배출기 제어는 수행하지 않음
• 개선 계획: 사후 비동기 진단 워크플로우로 한정하여 운영하고 라인 제어는 서버의 실시간 규칙 판정값에만 전담

## Slide 14
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
VisionInsight — 근거 기반 산업 비전 AI Agent 설계
VisionInsight 핵심 아키텍처 요약
✔ PatchCore: 이상 점수 산출 및 모델 판정 소견(result) 제공 (CPU 42.53ms 실시간 추론)
✔ FastAPI: 서버 규칙 기반 최종 검사 판정(final_result: REINSPECT 분리) 확정 및 감사 추적 로그 보존
✔ Gemini: Function Calling 도구 조회를 통한 근거 기반 사후 진단 및 권고안 제안 (사후 진단 보조)
✔ Python 서버: 엄격한 근거 검증(Evidence ID / JSON Pointer) 및 판정 불변 보호 정책으로 신뢰성 확보
"AI가 검사 판정을 대신하는 것이 아니라, 검증된 검사 정보를 운영자가 이해하고 활용하도록 돕는 시스템"
경청해 주셔서 감사합니다. | Q&A (질의응답)