## Slide 1
VisionInsight
AI 기반 병 외관 이상 탐지 및 근거 기반 진단 시스템
MVTec Bottle 기반 PatchCore 이상 탐지와 Gemini Function Calling의 결합
PatchCore 비지도 학습
개발 환경 추론 42.5ms
대표 판정 규칙 4가지
Gemini 도구 자율 조사
발표 일자: 2026.10.20 | VisionInsight 개발 프로젝트

## Slide 2
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
문제 정의: 인라인 비전 검사의 한계와 해결 접근법
기존 비전 검사의 주요 한계
• 블랙박스 이상 점수 (설명 부재)
이상 점수만 산출되어 결함의 원인과 현장 조치 방법을 파악하기 어려움
• 환경 변화로 인한 오판 위험
조도 저하 등 촬영 환경 이상을 제품 결함으로 오진단할 위험 존재
• 운영자 분석 부담
이상 발생 시 로그 확인과 설비 점검을 위해 작업자의 추가 검토 필요
VisionInsight의 해결 접근법
✔ 비지도 이상 탐지 (PatchCore)
양품 180장 Coreset 학습 기반 이상 점수 산출 (개발 환경 42.5ms)
✔ 품질 이상과 결함의 판정 분리
조도 이상을 제품 결함과 구별하여 재검사(REINSPECT) 대상으로 분류하도록 설계
✔ 자율 조사 Gemini AI Agent
4대 도구로 팩트를 조회하여 원인 조사와 점검 의사결정 지원

## Slide 3
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 아키텍처: 3단계 책임 분리 (Vision — Decision — Agent)
Layer 1: Inspection Engine (Vision & ML) | OpenCV 조도 분석 + PatchCore CPU 추론
OpenCV 밝기 통계(mean/std) 산출 ➔ ResNet-18 PatchCore 추론 (개발 환경 42.5ms) ➔ 이상 점수 및 모델 소견(result: OK/NG/UNKNOWN)
Layer 2: Deterministic Decision Engine (Business Logic) | 서버 규칙 기반 최종 검사 판정 + 감사 로그 저장
6대 우선순위 규칙 집행 ➔ 서버 규칙 기반 final_result(OK/NG/REINSPECT/ERROR) 확정 ➔ JSONL 감사 로그 영구화
Layer 3: Gemini AI Agent Service (Post-Diagnosis) | 도구 호출 제안 + 서버 실행 + 결정적 근거 검증
Gemini가 조회 제안 ➔ 서버가 4대 도구 안전 실행 ➔ Evidence ID / JSON Pointer 대조 ➔ 근거 기반 사후 진단
🛡 핵심 안전 정책: AI Agent는 설명과 점검 권고를 담당하며, 서버의 원본 검사 판정(final_result)을 수정할 수 없습니다.

## Slide 4
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
비지도 이상 탐지: PatchCore 엔진 및 실측 평가 성능
PatchCore 모델 사양
• 학습 데이터
MVTec Bottle 정상 180장 Coreset
• 백본 모델
ResNet-18 (ImageNet 사전학습 가중치)
• 메모리 뱅크
형상 [9216, 384], 크기 24.18MB
• 결정 임계값
독립 정상 29장 통계 기반 34.1442 (μ+3σ)
• 추론 지연시간
개발 환경(x86_64 CPU) 단일 이미지 평균 42.53ms
Image AUROC
0.8286
이상 점수의 양품/불량 분별력
정밀도 (Precision)
100.0%
근거: TP=32, FP=0 (해당 83장 표본 기준)
재현율 (Recall)
50.79%
근거: TP=32, FN=31 (미탐 31건 발생)
CPU 추론 시간
42.53 ms
개발 환경 단일 이미지 평균 실측치
⚠ 테스트 표본 한계 및 미탐 사례 안내
• 독립 테스트셋 83장: 정상 20장(TN 20, FP 0), 불량 63장(TP 32, FN 31) ➔ 정밀도 100%는 실전 보장이 아님 • T06(실제 파손 불량)은 이상 점수 32.27로 합격 처리됨 ➔ 미탐 한계를 인위적 조작 없이 보존 (정답 라벨은 Agent에 미제공)

## Slide 5
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
검사 판정 체계: 대표 판정 규칙 4가지 (6대 우선순위 계층 기반)
핵심 원칙: 모델 소견(result)과 최종 검사 판정(final_result)의 명확한 분리
• result (AI 모델 소견): PatchCore가 외관을 평가한 결과 (OK / NG / UNKNOWN)
• final_result (서버 종합 판정): 영상 품질과 시스템 상태를 반영한 최종 판정 (OK / NG / REINSPECT / ERROR)
Rule 1: 파이프라인 실패 ➔ final_result: ERROR
사유 코드: INSPECTION_FAILED
status == 'FAILED' 또는 이미지 로드 실패 시
Rule 2: 영상 품질 경고 ➔ final_result: REINSPECT
사유 코드: IMAGE_QUALITY_WARNING
image_quality_status != 'NORMAL' (조도 저하/과다 시 오판 방지 재검)
Rule 4: 제품 결함 검출 ➔ final_result: NG
사유 코드: PRODUCT_ANOMALY_DETECTED
품질 정상 상태에서 result == 'NG' (이상 점수 > 34.1442)
Rule 5: 정상 통과 ➔ final_result: OK
사유 코드: ALL_CHECKS_PASSED
품질 정상 상태에서 result == 'OK' (이상 점수 <= 34.1442)

## Slide 6
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Gemini AI Agent와 Function Calling: 자율 조사 4대 도구
도구 호출 제어 흐름 (서버 안전 실행)
1. Gemini Function Call 제안
↳ Gemini가 조회할 도구명과 인자를 JSON으로 선언 (SDK 자동 실행 차단)
2. FastAPI AgentService 검증
↳ 서버가 호출 인자 유효성과 데이터 격리 정책 검증
3. Python 도구 안전 실행
↳ 서버가 로컬 Python 함수를 대신 실행하고 Evidence ID 부여
4. FunctionResponse 전달
↳ 도구 실행 결과를 role='user'로 Gemini에 전달하여 팩트 기반 보고서 유도
4대 Python 조회 도구 (InspectionTools)
✔ get_inspection_result
검사 상태, 이상 점수, 임계값, 판정 결과 조회
✔ analyze_image_quality
OpenCV 측정 밝기 통계(mean/std) 및 기준 통계 조회
✔ get_execution_logs
시작~종료 단계별 라이프사이클 이벤트 감사 로그 조회
✔ get_inspection_history
동일 제품군 과거 검사 이력 및 추세 조회

## Slide 7
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
근거 기반 검증과 판정 보호: 환각 억제 및 판정 보존
결정적 근거 검증 (Deterministic Grounding)
• Evidence ID 영수증 체계
도구 성공 실행 시마다 고유 영수증 ID(E0001 등) 발급
• RFC 6901 JSON Pointer 참조
데이터 위치(/data/status 등)를 정확한 포인터로 명시
• 서버 결정적 값 비교
JSON Pointer로 참조한 실제 도구 반환값과 모델의 관측값을 결정적으로 비교
• 불일치 시 보고서 거부
검증 대상 필드 불일치 시 EVIDENCE_MISMATCH (HTTP 502)로 즉시 차단
판정 보호 정책 (Decision Guardrail)
✔ 원본 검사 판정 보존
Agent 응답의 판정 필드는 검사 파이프라인의 원래 값 일치 여부를 검사
✔ 판정 임의 수정 차단
Gemini가 서버의 final_result를 임의로 번복하거나 수정할 수 없음
✔ 가설과 관측의 분리
조도 저하가 관측되어도 조명 고장으로 단정하지 않고 점검 권고로 분리
✔ 데이터 격리 및 별칭화
불투명 별칭(TARGET-PRODUCT)과 중립 ID로 원본 정답 라벨 완전 은닉

## Slide 8
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
기술적 문제 해결: Gemini 구조화 출력 호환성 개선
Before: 직접 구조화 출력 시도 ➔ HTTP 400
• 복잡한 Pydantic 스키마 전달
DiagnosisDraft 스키마를 response_json_schema로 직접 전송
• 실서버 HTTP 400 거부
Gemini 서버가 스키마 호환성 문제로 ClientError 반환 (정확한 거부 속성은 UNKNOWN)
• 결과
사후 진단 보고서 생성 실패
After: 스키마 단순화 + Python 검증 ➔ PASS
✔ 출력 스키마 단순화
Gemini에는 단순화된 JSON 스키마만 전송 (토큰 선택 지시)
✔ 토큰 카탈로그 주입
서버가 수집한 사실(K0001~)을 프롬프트로 전달, 모델은 토큰만 선택
✔ Python 엄격 검증 파이프라인
Gemini 출력 ➔ Python DiagnosisDraft 변환 ➔ Pydantic ➔ 결정적 Evidence 검증
💡 핵심 설계: 모델을 맹신하는 구조가 아니라, 모델의 생성 결과를 서버가 엄격하게 검증하는 구조로 신뢰성을 확보했습니다.

## Slide 9
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
실제 Gemini API E2E 검증 결과: T01 성공과 T03 현황
T01 정상 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001396 (정상 병 검사)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED)
• Gemini 외부 요청: 2회 모두 HTTP 200 (전체 시간 약 13.578초)
• 토큰 사용량: 총 4,706 토큰 (입력 3,115, 출력 125, Thinking 1,466)
• 도구 실행: get_inspection_result 실행 (2.23ms, E0001)
• 근거 검증: 관측 사실 6개, 최종 근거 검증 통과
T03 조도 저하 시나리오: 실서버 재검증 (FAIL)
• 검사 식별자: INSP-001398 (조도 저하 주입 검사)
• 도구 1, 2 호출: 요청 1(결과) 및 요청 2(품질) 실서버 HTTP 200 성공
• 조기 종료 로직: 경고 조건부 조사 종료 성공 (불필요한 3차 도구 호출 방지)
• 최종 단순 JSON 생성: 요청 3: HTTP 504 / DEADLINE_EXCEEDED (14.16초)
• FastAPI 응답: HTTP 502 (analysis_status: FAILED, 최종 검증 NOT TESTED)
• 504 원인: Google 서버 내부 원인 UNKNOWN (추가 검증 필요)
※ 판정 보존: Agent 실패에도 기존 판정(REINSPECT)은 안전 유지됨

## Slide 10
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 시연: 검사 생성부터 Gemini AI 진단까지
시연 구성 (재현 가능)
Step 1. 시스템 헬스체크
GET /health ➔ 모델 적재 확인
Step 2. 검사 실행
POST /inspections ➔ IMG-BOTTLE-0084 투입 (점수 31.33 ➔ OK)
Step 3. AI 진단 결과 확인
INSP-001396 실서버 성공 응답 확인 (근거 매핑 및 요약)
※ 발표 원칙: 이미 저장된 성공 응답과 읽기 전용 API를 중심으로 시연 (유료 API 실시간 호출 지양)
실제 T01 실서버 성공 진단 보고서 (INSP-001396)
• overall_summary
"기록된 모델 판정과 종합 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다."
• observed_facts (6개)
F0001~F0006 모두 evidence_id: E0001 및 JSON Pointer(/data/status 등) 매핑
• 판정 보존
inspection_result: OK, final_result: OK (기존 검사 판정 보존)
• recommended_checks (1개)
check_code: CONTINUE_MONITORING (evidence_refs: F0001, F0002, F0003)
• possible_causes
빈 배열 [] (확인되지 않은 원인 미지목)
• limitations (4개)
서버 안전 정책에 따른 한계 고지 4건 포함

## Slide 11
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
구현 현황 및 향후 계획 (투명한 성과 구분)
1. 구현 및 실서버 검증
• FastAPI 백엔드 & 고유 ID 발급
• PatchCore CPU 추론 엔진 (42.5ms)
• 규칙 기반 종합 판정 (REINSPECT 분리)
• Gemini 4대 조회 도구 바인딩
• 결정적 근거 검증 (Evidence/Pointer)
• 단순 JSON 스키마 호환 구조
• T01 실서버 Gemini E2E 성공 (PASS)
2. Mock 검증 완료 / 실서버 FAIL
• 전체 pytest 718개 PASS (경고 2건)
• T03 경고 조기 종료 로직 통합
• T05 로드 실패 / T06 미탐 Mock 검증
• 판정 불변 가드레일 오프라인 검증
• T03 실서버 재검증: FAIL (504 타임아웃)
• (T05/T06 실제 실서버는 미검증)
3. 향후 개발 예정
• React 웹 관제 대시보드 (Day 6)
• 컨베이어 주행 동영상 Live View
• 실시간 프레임 Grab & 마우스 ROI
• ROI 크롭 이미지 PatchCore 검사
• Google Cloud Run 컨테이너 배포 (Day 7)
• T03/T05/T06 실서버 E2E 재검증

## Slide 12
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
한계 및 향후 개선 계획: 솔직한 엔지니어링 고찰
1. PatchCore 미탐 한계 (Recall 50.8%)
• 한계: 현재 ResNet-18 모델은 83장 테스트셋에서 미세 파손/오염 31건을 미검출함 (T06 합격 사례 존재).
✔ 검토: 개선 계획: 더 큰 백본(WideResNet-50 등)이나 다해상도 패치 결합을 개선 후보로 검토 (성능 보장 아님)
2. Gemini HTTP 504 및 보고서 생성 안정성
• 한계: T03 실서버 재검증에서 최종 JSON 생성 시 14초 후 504 타임아웃 발생 (Google 서버 내부 원인 UNKNOWN).
✔ 검토: 개선 계획: 프롬프트 압축, timeout 및 재시도 정책 개선은 실제 검증과 운영 안전성 확인이 필요한 계획
3. 외부 LLM 호출 지연 (약 13.58초)
• 한계: Gemini API 호출에 약 13초 소요되어 초고속 인라인 실시간 차단에는 부적합.
✔ 검토: 개선 계획: 비동기 작업 큐(Celery/Redis 등)는 검토 가능한 미래 확장안이며 현재 미구현

## Slide 13
VisionInsight — 근거 기반 산업 비전 AI Agent 설계
✔ PatchCore: 이상 점수 산출 및 모델 판정 소견(result) 제공
✔ FastAPI: 서버 규칙 기반 최종 검사 판정(final_result)과 감사 로그 기록
✔ Gemini: 도구 조회를 통한 근거 기반 진단과 점검 권고 제안
✔ Python: 엄격한 근거 검증과 판정 보호 정책으로 시스템 신뢰성 확보
"AI가 검사 판정을 대신하는 것이 아니라, 검증된 검사 정보를 운영자가 이해하고 활용하도록 돕는 시스템"
경청해 주셔서 감사합니다. | Q&A (질의응답)