## Slide 1
INDUSTRIAL COMPUTER VISION AI AGENT
VisionInsight
AI 기반 병 외관 이상 탐지 및 근거 기반 진단 시스템
MVTec Bottle 기반 PatchCore 이상 탐지와 Gemini Function Calling의 결합
핵심 기술 스택: Python 3.11 | FastAPI | PyTorch/PatchCore | Gemini 3.8 Flash (Function Calling)
검증 완료: 단일 이미지 CPU 추론 평균 42.53ms | 4대 시나리오 실제 Gemini E2E 성공 (T01/T03/T05/T06 PASS) | 전체 pytest 1089 PASS / 4 SKIP (경고 2건)
발표일: 2026년 10월 20일 | 발표자: VisionInsight 개발팀

## Slide 2
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
산업 비전 검사의 과제와 VisionInsight의 접근법
기존 현장의 검사는 복잡한 환경, 다양한 조도, 좁은 오류 허용을 동시에 다뤄야 합니다. VisionInsight는 AI 기반 검출과 서버 중심의 결정·검증 구조를 결합합니다.
기존 산업용 비전 검사의 한계
단순 흑백 판정의 부작용
OK/NG 이분법 판정으로 인해 조도 변화나 먼지 등 환경적 요인 발생 시 과도한 불량(False Alarm) 발생
불투명한 원인 분석
검사기가 불량을 통보해도 원인(조명 문제인지, 실제 제품 파손인지)을 작업자가 즉각 파악하기 어려움
단순 LLM 도입의 위험성
외부 생성형 AI 모델을 검사 제어에 직접 연결할 경우 환각(Hallucination) 및 판정 변복 위험 상존
VisionInsight 핵심 해결 전략
PatchCore 기반 이상 탐지
정상 이미지 180장만으로 학습, 개발 환경 CPU 단일 이미지 PatchCore 추론 평균 42.53ms 측정
재검사(REINSPECT) 규칙 분리
조도 저하 등 영상 품질 경고 시 제품 불량(NG)과 구분하여 '재검사 필요'로 처리하는 결정 규칙 수립
Gemini Function Calling 진단
Gemini가 Function Calling으로 조회를 요청하면, 서버가 허용된 Python 도구를 검증·실행하여 실제 검사 근거를 수집
판정 불변 가드레일
Gemini는 사후 진단 보조만 수행하며, 서버가 확정한 판정(final_result)을 절대 변경할 수 없음
2

## Slide 3
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 아키텍처: 계층 분리와 단방향 책임 설계
1. Vision Core Layer
OpenCV 이미지 전처리 & 품질 분석 (밝기 81.24/135.86 등) • PatchCore Anomaly Detection Engine (ResNet-18) • 개발 환경 CPU 단일 이미지 PatchCore 추론 평균: 42.53ms 측정 (※ 순수 모델 추론 시간)
2. Decision Layer (FastAPI)
독립 검사 식별자 발급 (INSP-001396 등) • 결정 규칙 기반 종합 판정 (OK / NG / REINSPECT / ERROR) • 품질 이상 시 모델 결함과 분리하여 'REINSPECT' 분류
3. Storage & Audit Layer
검사 결과(data/inspections.jsonl) 및 실행 이벤트(data/inspection_logs.jsonl) 로컬 기록 • inspection_id 기반 추적 및 Evidence ID(E0001, E0002) 자동 발급 • 평가 Ground Truth와 운영 데이터 엄격 분리 (※ 로컬 저장은 개발용, Cloud Run 영구 저장은 GCS 연동 과제)
4. Diagnostic Agent Layer (Gemini)
Gemini 3.8 Flash Function Calling 기반 사후 원인 진단 보조 • Gemini가 도구 제안 ➔ 서버 인자 검증 후 Python 도구 실행 ➔ 단순 JSON 생성 • Python 결정적 Evidence 검증 통과 보고서만 운영자에게 제공
3

## Slide 4
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Vision 엔진 성능: PatchCore 평가 및 엔지니어링 한계 분석
PatchCore 모델 성능 지표 (MVTec Bottle)
학습 데이터셋: 정상 이미지 180장 (Unsupervised) (비지도 Coreset 서브샘플링)
임계값 산출셋: 독립 정상 이미지 29장 (분포 기반 임계값 산출 (mu + 3sigma))
이상 점수 임계값: 34.1442 (이상이면 결함(NG)으로 분류)
테스트셋 평가: 83장 (정상 20장 + 결함 63장) (공식 평가셋 표본 기준)
Image AUROC: 0.8286 (이상 탐지 분별 성능)
정밀도 (Precision): 100.0% (83장 표본 한정) (해당 표본 기준 실측 (실전 전수 보장 아님))
재현율 (Recall): 50.79% (미탐 31건 발생) (실제 불량 63건 중 32건 탐지, 31건 미탐)
CPU 단일 추론 시간: 평균 42.53ms (PatchCore만) (Agent 전체나 라인 처리속도 아님)
혼동 행렬 및 엔지니어링 분석
지표 | 해석
진양성 (TP): 32건 / 진음성 (TN): 20건 실제 결함 32건 검출, 정상 제품 20건 정상 판정 | 
위양성 (FP): 0건 (정밀도 100%) 83장 표본 내 과검 0건 (모든 공정의 FP 0% 보장 아님) | 
위음성 (FN): 31건 (재현율 50.79%) 미세 결함 31건 미탐지 (모델 OK != 무결점 제품) | 
T06 미탐 사례 보존 파손 불량 T06이 점수 32.27로 합격 처리된 한계 보존 | 
평가 문서 제약 보존 과거 209장(46.17ms) 모델 대비 현재 180장(42.53ms) 차이 및 contamination FN 표기 불일치는 현황 제약으로 보존 | 
정답 격리 & 설비 미제어 실제 정답 라벨은 Agent에 미제공, 물리적 PLC 제어 미수행 | 
4

## Slide 5
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Decision 계층: 대표 판정 규칙 4가지와 REINSPECT 분류
Rule 1: 파이프라인 실패 ➔ ERROR [INSPECTION_FAILED]
조건: status == 'FAILED' ➔ 영상 로드 실패, 디코딩 에러 등 검사 파이프라인 자체 오류 시 즉시 ERROR 발급 및 실패 감사 로그 기록
Rule 2: 영상 품질 경고 ➔ REINSPECT [IMAGE_QUALITY_WARNING]
조건: image_quality_status != 'NORMAL' ➔ 조도 저하(T03) 시 모델이 OK여도 제품 결함(NG)과 구분하여 '재검사 필요'로 분류 (오판 방지 핵심 규칙)
Rule 4: 제품 이상 탐지 ➔ NG [PRODUCT_ANOMALY_DETECTED]
조건: 품질 NORMAL and result == 'NG' ➔ 영상 품질이 정상이고 PatchCore 이상 점수가 임계값(34.1442)을 초과한 경우 서버 최종 불량(NG) 확정
Rule 5: 정상 검사 통과 ➔ OK [ALL_CHECKS_PASSED]
조건: 품질 NORMAL and result == 'OK' ➔ 영상 품질이 정상이고 PatchCore 이상 점수가 임계값 이하인 경우 최종 양품(OK) 판정 발급
보충 규칙 (예외 및 안전 보호 규칙) & 판정 원칙
Rule 3 [DEFECT_DETECTION_UNAVAILABLE]: 모델 추론 미실행·파이프라인 중단 시 발급 ➔ 추론 미수행 제품의 합격 오판 원천 방지
Rule 6 [UNKNOWN_STATE_COMBINATION]: 정의되지 않은 상태 조합 발생 시 안전 거부 ➔ 시스템 미인지 위험 상태 방어
주의: REINSPECT는 물리적 폐기/격리 제어가 아닌 서버 판정 상태 분류이며, 실시간 PLC/공압 하드웨어 제어는 포함하지 않습니다.
5

## Slide 6
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
AI Agent: Gemini Function Calling 기반 정밀 조사 체계
1. get_inspection_result
검사 기본 결과 조회
검사 상태, 이상 점수, 모델 소견(result), 서버 최종 판정(final_result), 사유 코드 확인 (Evidence E0001)
3. get_execution_logs
실행 감사 로그 확인
검사 파이프라인 시각순 이벤트 로그(IMAGE_LOAD_FAILED 등) 추적 및 오류 상세 확인
2. analyze_image_quality
영상 품질 세부 분석
평균 밝기, 표준편차, min/max 동적범위 등 세부 조도 통계 조회 (Evidence E0002)
4. get_inspection_history
과거 검사 이력 조회
동일 제품의 직전 검사 이력 트렌드를 비교하여 반복 불량 여부 확인
제어 흐름: 1.Gemini 도구 제안 ➔ 2.FastAPI 서버 인자 검증 ➔ 3.Python 실행 ➔ 4.FunctionResponse 전달 ➔ 5.단순 JSON 보고서 생성 ➔ 6.Pydantic/Evidence 검증
6

## Slide 7
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Evidence 메커니즘: 결정적 근거 검증을 통한 신뢰성 확보
Pillar 1: Evidence ID 서버 발급 도구 영수증 | 도구 실행 시 서버가 E0001, E0002 고유 ID를 부여하여 모델의 허위 실행 주장 차단
Pillar 2: Fact ID & Pointer JSON Pointer 1:1 결정적 검증 | 보고서에 포함된 구조화된 관측 사실(F0001~)을 서버의 실제 도구 결과(/data/final_result 등)와 결정적으로 대조
Pillar 3: 근거 앵커링 권장 조치-근거 필수 연결 | 모든 추천 조치(recommended_checks)는 반드시 유효한 관측 사실(evidence_refs)을 참조해야 통과
Pillar 4: 판정 불변성 서버 확정 판정 보호 | Gemini는 사후 진단 보조 역할만 수행하며, 서버가 확정한 final_result를 절대 변경할 수 없음
실제 실서버 검증 성과: 4대 대표 시나리오 T01(6개), T03(12개), T05(17개), T06(6개)의 관측 사실 전원이 서버의 Evidence 및 JSON Pointer 검증을 통과했습니다. (서버 등록 필드 1:1 결정적 일치를 확인하며, 모든 자연어 가설을 완전 검증한다고 과장하지 않음)
7

## Slide 8
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
기술적 문제 해결: Gemini 구조화 출력 호환성 개선
Before: 직접 구조화 출력 시도 ➔ HTTP 400
복잡한 Pydantic 스키마 전달
DiagnosisDraft 스키마를 response_json_schema로 직접 전송
실서버 HTTP 400 거부
Gemini 서버가 스키마 호환성 문제로 ClientError 반환 (정확한 거부 속성은 UNKNOWN)
결과
사후 진단 보고서 생성 실패
After: 스키마 단순화 + Python 검증 ➔ PASS
출력 스키마 단순화
Gemini에는 단순화된 JSON 스키마만 전송 (토큰 선택 지시)
토큰 카탈로그 주입
서버가 수집한 사실(K0001~)을 프롬프트로 전달, 모델은 토큰만 선택
Python 엄격 검증 파이프라인
Gemini 출력 ➔ Python DiagnosisDraft 변환 ➔ Pydantic ➔ 결정적 Evidence 검증
핵심 설계: 모델을 맹신하는 구조가 아니라, 모델의 생성 결과를 서버가 엄격하게 검증하는 구조로 신뢰성을 확보했습니다.
8

## Slide 9
VISIONINSIGHT | CORE ENGINEERING CHALLENGES & SOLUTIONS
핵심 기술 난제와 해결 과정
"Gemini API 연결보다 어려웠던 것은, 검증 가능한 Agent를 만드는 과정"
HTTP 400
구조화 출력 호환성
핵심 문제
복잡한 Pydantic 스키마 직접 전달 시 HTTP 400
*(거부 속성은 Google 내부 원인으로 UNKNOWN)
해결 접근
단순 JSON 생성 → Python 변환·검증
*(토큰 카탈로그 주입 + 서버 엄격 규칙 검증)
검증 결과
대표 4개 시나리오 E2E 성공 회차 확보
단순 JSON 스키마 적용 ➔ Python 엄격 검증 통과
HTTP 504
타임아웃 분리 및 계측
핵심 문제
과거 T03/T06 최종 생성 15s 초과 504 발생
*(서버 내부 원인은 UNKNOWN, 반복 안정성 과제)
해결 접근
요청별 timeout 계측 및 분리
*(조사 15s 유지 / 최종 JSON만 30s 선택, 전체 60s)
검증 결과
T03(18.97s) & T06(24.12s) PASS
선택적 30초 설정 회차 성공 (504 직접 해결은 미확정)
E2E 완결
T05 조기종료 & T06 불변성
핵심 문제
T05 3차조사 504 FAIL & T06 정답 격리
*(T05 1회 FAIL 보존, T06 외부 정답 미제공)
해결 접근
T05 전용 조기 종료 & T06 판정 가드레일
*(17개 사실 즉시종료, final_result=OK 불변)
검증 결과
T05(16.33s) & T06(26.37s) PASS
T06 원본 ASGI 미보관 (재구성 코드 기반 검토 한계)
현황: T01·T03·T05·T06 대표 4개 시나리오에서 각각 실제 Gemini E2E 성공 회차 확보 (단일 성공 회차가 반복 실행 안정성을 보증하는 것은 아님) | 전체 pytest 1089 PASS / 4 SKIP
9

## Slide 10
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
실제 Gemini API E2E 검증 결과: 4대 대표 시나리오 전원 성공 (PASS)
T01 정상
✓ E2E PASS (HTTP 200)
최종 판정
최종 OK
(모델 OK ➔ Rule 5)
전체 E2E 소요시간
13.58초
검증 Fact (근거)
Fact 6개 (100% 검증 통과)
• Rule 5 (ALL_CHECKS_PASSED)
• 도구 1개 / 4,706 토큰
• 권고: CONTINUE_MONITORING
• 검사 ID: INSP-001396
T03 품질 경고
✓ E2E PASS (HTTP 200)
최종 판정
최종 REINSPECT
(조도 저하 81.24 ➔ 재검)
전체 E2E 소요시간
24.60초
검증 Fact (근거)
Fact 12개 (100% 검증 통과)
• Rule 2 (IMAGE_QUALITY_WARN)
• 도구 2개 / 9,873 토큰
• 권고: 조명 점검 & 안전 재검사
• 검사 ID: INSP-001398
T05 로드 실패
✓ E2E PASS (HTTP 200)
최종 판정
최종 ERROR
(영상 손상 ➔ 조기 종료)
전체 E2E 소요시간
16.33초
검증 Fact (근거)
Fact 17개 (100% 검증 통과)
• Rule 1 (INSPECTION_FAILED)
• 도구 2개 / 11,426 토큰
• 권고: 파일/카메라 점검 (오추론 방지)
• 검사 ID: INSP-001405
T06 저장 OK
✓ E2E PASS (HTTP 200)
최종 판정
최종 OK (불변)
(서버 원본 판정 보존)
전체 E2E 소요시간
26.37초
검증 Fact (근거)
Fact 6개 (100% 검증 통과)
• 서버 원본 판정 가드레일
• 도구 1개 / 7,202 토큰
• 권고: 정답 미노출 & 판정 보존
• 검사 ID: INSP-001406
💡 실서버 E2E 성과: 4대 대표 시나리오 전원 HTTP 200 / 관측 사실 100% 통과 달성
*(T06: 30초 timeout 설정 회차 성공이나 504 직접 해결은 미확정이며, 원본 ASGI 본문 미보관으로 재구성 코드 기반 사후 검토 한계 명시)
10

## Slide 11
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
발표 데모 시연: T01 양품 vs T03 조도 경고 정적 데모
11
발표 시연 흐름 제안
실서버 성공 진단 보고서 비교 (T01 vs T03)
• Step 1. T01 정상 검사 데모 시연
t01-report-demo.html 시연: 평균 밝기 135.86, 이상 점수 31.33 ➔ 모델 OK 및 Rule 5 최종 OK 확인
• Step 2. T03 조도 경고 데모 시연
t03-report-demo.html 시연: 평균 밝기 81.24 저하 감지 ➔ 모델 OK이지만 Rule 2 최종 REINSPECT 확인
• Step 3. 판정 차이 및 분리 설명
두 검사 모두 모델 판정은 OK지만, 환경 변화에 따라 서버가 오판 방지 재검사를 지시하는 차이 설명
• Step 4. 판정 불변 및 근거 앵커링
Gemini가 도구 2개로 팩트 12개를 조회하되 최종 판정을 번복하지 않고 안전 조치(조명 점검 등) 권고 확인
✔ T01 종합 요약
기록된 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지는 않습니다. (CONTINUE_MONITORING)
✔ T03 종합 요약
종합 판정은 REINSPECT입니다. 제품 불량 확정과 구분하여 재검 필요. (조명점검/재검 권고)
✔ T05 로드 실패
영상 로드 실패 시 원천 사실 17개 기반 조기 종료, 모델 체크포인트 장애 오추론 방지
✔ T06 판정 보존
외부 평가상 미탐 사례라도 정답 미제공 상태에서 서버 원본 final_result=OK 불변 유지
✔ 공통 안전 한계
limitations 필수 명시 (물리적 원인 불명, 모델 무결점 비보증, 설비 미제어 등)
✔ 정적 데모 원칙
현장 네트워크 장애/과금 방지를 위해 사전 실서버 검증 데이터를 재생하는 독립 데모 사용

## Slide 12
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
구현 현황 및 향후 계획 (투명한 검증 상태 구분)
12
1. Day4 Agent PoC 완료 [공식 완료]
• 전체 pytest 1089 PASS / 4 SKIP (경고 2건)
• 4대 시나리오 실제 Gemini E2E 전원 성공
- T01(13.58s) · T03(24.60s)
- T05(16.33s) · T06(26.37s)
- Gemini 4대 조회 도구 바인딩 & 단순 JSON
- 결정적 근거 검증 (Evidence / JSON Pointer)
- 서버 최종 판정(final_result) 불변 보호
2. Day5 반례 검증 & 영상 [진행 중]
• [Step 1] Agent 정책 감사: COMPLETE
- T03 이력·T05 실패·T06 격리·무관 WARN 공백 식별
• [Step 1-B] 반례 5종 Mock 평가: 36회 PASS
- 오프라인 고정 계약 검증 통과 (PARTIAL)
• [개정 Day5] 영상 파이프라인 (예정)
- VideoFileSource 동영상 프레임 수동 Grab
- 마우스 ROI 추출 ➔ 기존 PatchCore 추론 연결
- data/inspection_logs.jsonl 분리 정리
3. Day6~7 UI 및 클라우드 배포 [예정]
• [Day 6] React / TypeScript 웹 관제 (예정)
- 동영상 Live View & Grab Image 뷰어
- 마우스 드래그 ROI & 검사/로그 실시간 표출
- Gemini 사후 진단 보고서 표출 UI 패널
• [Day 7] Cloud Run 경량 CPU 배포 (예정)
- 0.0.0.0 & PORT 컨테이너 패키징
- 로컬 JSONL 한계 극복 ➔ Cloud Storage 연동
- HTTPS 실환경 통합 검증 및 시연

## Slide 13
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
한계 및 향후 개선 계획: 솔직한 엔지니어링 고찰
13
1. PatchCore 미탐 한계 (Recall 50.79%, FN 31건)
• 현재 한계: ResNet-18 기반 모델은 83장 테스트셋에서 미세 파손과 오염 31건을 미검출함 (T06 합격 사례 존재, 모델 OK != 무결점). 정밀도 100%는 83장 표본 내 지표이며, 과거 209장(46.17ms) 대비 180장(42.53ms) 차이 및 contamination FN 표기 불일치는 현황 제약으로 보존
• 개선 계획: WideResNet-50 등 백본 교체나 다해상도 패치 결합을 개선 후보로 검토 (성능 보장 아님)
2. Gemini HTTP 504 및 타임아웃 안정성 이슈
• 현재 한계: 과거 T03/T05/T06에서 HTTP 504가 발생했으며 서버 내부 원인은 UNKNOWN임. 30초 timeout 적용으로 4대 시나리오 E2E 전원 성공했으나 30초가 504의 직접 해결책인지는 미확정이며, T06은 원본 ASGI 본문 미보관으로 재구성 코드 기반 검토 한계가 남음
• 개선 계획: 조기 종료 가드레일 확립, 프롬프트 압축, 비동기 작업 큐 전환 및 장기 모니터링 체계 확립 필요
3. 외부 LLM 호출 지연시간 (13.58s ~ 26.37s)
• 현재 한계: Gemini API 호출에 수십 초가 소요되어 생산 라인 초고속 동기 인라인 제어에는 부적합하며, 실제 PLC·컨베이어·배출기 제어는 수행하지 않음 (사후 진단 보조 역할에 집중)
• 개선 계획: 사후 비동기 진단 워크플로우로 한정하여 운영하고 라인 제어는 서버의 실시간 규칙 판정값에만 전담

## Slide 14
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
VisionInsight — 근거 기반 산업 비전 AI Agent 설계
14
VisionInsight 핵심 아키텍처 요약
✔ PatchCore: 이상 점수 산출 및 모델 판정 소견(result) 제공 (개발 환경 CPU 단일 이미지 평균 42.53ms 측정, ※ 사후 진단 보조)
✔ FastAPI: 서버 규칙 기반 최종 검사 판정(final_result: REINSPECT 분리) 확정 및 로컬 JSONL 기록 (Cloud Run 영구 저장은 GCS 연동 과제)
✔ Gemini: Function Calling 도구 조회를 통한 근거 기반 사후 진단 및 권고안 제안 (사후 진단 보조)
✔ Python 서버: 엄격한 근거 검증(Evidence ID / JSON Pointer) 및 판정 불변 보호 정책으로 신뢰성 확보
"AI가 검사 판정을 대신하는 것이 아니라, 검증된 검사 정보를 운영자가 이해하고 활용하도록 돕는 시스템"
경청해 주셔서 감사합니다. | Q&A (질의응답)