## Slide 1
VisionInsight
AI 기반 병 외관 이상 탐지 및 근거 기반 진단 시스템
MVTec Bottle 기반 PatchCore 이상 탐지와 Gemini Function Calling의 결합
핵심 기술 스택: Python 3.11 | FastAPI | PyTorch/PatchCore | Gemini 3.8 Flash (Function Calling)
검증 완료: 단일 이미지 CPU 추론 평균 42.53ms | E2E 실서버 검증 (T01 양품 PASS / T03 경고 PASS) | 전체 pytest 886 PASS
발표일: 2026년 10월 20일 | 발표자: VisionInsight 개발팀

## Slide 2
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
산업 현장의 과제: 규칙 기반 검사의 한계와 AI 진단의 필요성
기존 룰베이스 머신비전의 한계
• 미세 결함 검출 한계
고정 임계값 기반 검사로는 비정형 파손, 오염 등의 미세 이상 탐지 어려움
• 환경 변화에 따른 오판정
조명 밝기 저하나 카메라 노출 변화 시 정상 제품을 불량(NG)으로 오판정
• 이유 없는 판정 결과
단순히 Pass/Fail 수치만 출력되어, 작업자가 재검사 필요 여부나 점검 항목을 파악하기 어려움
VisionInsight가 제시하는 해결책
✔ PatchCore 비지도 이상 탐지
정상 이미지 180장을 기반으로 메모리 뱅크를 구축하고, 독립 정상 29장 통계로 임계값(34.1442)을 산출하여 미세 이상 점수화
✔ 품질 경고와 결함 판정 분리
조도 저하 등 영상 품질 경고 시 제품 결함(NG)과 구분하여 서버 최종 판정을 '재검사 필요(REINSPECT)'로 분류
✔ Gemini 도구 기반 원인 진단
Function Calling으로 조도/로그를 사후 조회하여 추정 원인, 현장 점검 권고와 안전 한계를 구조화 보고

## Slide 3
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 아키텍처: Vision, Decision, Agent의 명확한 역할 분리
Layer 1: Vision 계층
• 입력 영상 전처리
900×900 이미지 수신 및 영상 통계(평균 밝기, 표준편차) 계산
• 품질 상태 평가
밝기 정상(NORMAL), 경고(WARNING_LOW_BRIGHTNESS), 실패(ERROR) 분류
• PatchCore 추론
ResNet-18 특징 추출 및 이상 점수 산출 (개발 환경 CPU 평균 42.53ms)
Layer 2: Decision 계층 (서버 규칙)
• 규칙 기반 종합 판정
영상 품질과 모델 결과를 종합하여 final_result 결정 (우선순위 1~6단계 규칙)
• REINSPECT 분리 판정
영상 품질 경고 시 서버의 최종 판정을 REINSPECT로 분류하여 결함 판정과 구분
• 판정 불변 원칙
서버가 확정한 판정값은 이후 Agent가 절대 변경할 수 없음 (Gemini 판정 변경 차단)
Layer 3: Agent 계층 (Gemini AI)
• 도구 기반 정보 조회
Function Calling으로 검사 결과 및 품질 메트릭을 사후 조회
• 근거 기반 진단 보고서
추정 원인 가설, 현장 점검 권고, 안전 한계를 구조화하여 제안
• Evidence 검증
모델의 모든 관측 사실(Fact)을 서버 메모리에서 1:1 결정적 검증
💡 아키텍처 원칙: Vision(고속 추론) → Decision(서버 판정 확정) → Agent(사후 원인 진단)으로 책임을 분리하며, 현재는 서버 판정값을 확정하는 프로토타입으로 실제 물리적 PLC·컨베이어 제어는 수행하지 않습니다.

## Slide 4
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Vision 계층 성능: PatchCore 이상 탐지 실측 결과
핵심 성능 지표 (83장 테스트셋)
AUROC: 0.8286
(이상 탐지 변별력 (전체 면적 기준))
정밀도 (Precision): 100.0%
(이상 감지 시 결함 신뢰도 (TP: 32건, FP: 0건 기준))
재현율 (Recall): 50.79%
(미탐 존재: 63건 중 32건 탐지 (TP: 32건, FN: 31건 기준))
고정 임계값: 34.1442
(독립 정상 검증 데이터 29장의 통계 기반 (μ + 3σ = 34.1442))
CPU 단일 추론 시간: 평균 42.53ms
(개발 환경(x86_64 CPU)의 단일 이미지 평균 추론 시간 (T01: 41.3ms, T03: 42.7ms))
혼동 행렬 및 엔지니어링 분석
• 진양성 (TP): 32건
실제 결함을 이상(NG)으로 정확히 탐지
• 위양성 (FP): 0건
정상 제품을 결함으로 오판정하지 않음 (정밀도 100%)
• 진음성 (TN): 20건
정상 제품 20장을 양품으로 정확히 판정
• 위음성 (FN): 31건
미세 파손/오염 등 31건 미탐지 (재현율 50.79%)
💡 시사점: FP 0건으로 과검은 없으나, 미탐(FN 31건) 한계가 존재하므로 모델의 OK 판정이 실제 무결점을 보증하지 않는다는 점을 안전 가이드에 필수 명시함. (정밀도 100%를 산업 현장 검출 성능 보장으로 확대 해석 금지)

## Slide 5
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Decision 계층: 대표 판정 규칙 4가지와 REINSPECT 분류
Rule 1: 파이프라인 실패 ➔ ERROR [INSPECTION_FAILED]
• 조건: status == 'FAILED' ➔ 설명: 영상 로드/포맷 오류 등 검사 파이프라인 실패 시 ERROR 처리 및 오류 이벤트 기록
Rule 2: 영상 품질 경고 ➔ REINSPECT [IMAGE_QUALITY_WARNING]
• 조건: image_quality_status != 'NORMAL' ➔ 설명: 조도 저하(T03) 시 모델이 OK여도 제품 결함(NG)과 구분하여 '재검사 필요'로 분류
Rule 4: 제품 이상 탐지 ➔ NG [PRODUCT_ANOMALY_DETECTED]
• 조건: 품질 NORMAL and result == 'NG' ➔ 설명: PatchCore 이상 점수가 임계값을 초과하여 모델 NG로 판정되고, 서버 규칙에 따라 최종 NG로 분류
Rule 5: 정상 검사 통과 ➔ OK [ALL_CHECKS_PASSED]
• 조건: 품질 NORMAL and result == 'OK' ➔ 설명: 영상 품질 NORMAL이고 이상 점수가 임계값(34.1442) 이하인 정상 제품 (T01)
💡 대표 판정 규칙 4가지 (전체 6개 규칙 중 우선순위 반영): Rule 3(모델 미수행/UNKNOWN ➔ DEFECT_DETECTION_UNAVAILABLE), Rule 6(미정의 조합 ➔ UNKNOWN_STATE_COMBINATION) 포함. 모델 소견(result)과 서버 최종 판정(final_result)을 엄격히 분리하며, REINSPECT는 물리적 폐기/격리 제어가 아닌 서버 판정 상태 분류입니다.

## Slide 6
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
AI Agent: Gemini Function Calling 기반 정밀 조사 체계
1. get_inspection_result
• 목적: 검사 기본 상태 조회
• 내용: 검사 상태, 모델 판정, 최종 판정, 사유 코드 조회 (E0001)
2. analyze_image_quality
• 목적: 영상 품질 세부 분석
• 내용: 평균 밝기, 표준편차, min/max 동적범위 조회 (E0002)
3. get_execution_logs
• 목적: 실행 감사 로그 확인
• 내용: 시각순 이벤트 로그(IMAGE_LOAD_FAILED 등) 추적
4. get_inspection_history
• 목적: 과거 이력 조회
• 내용: 동일 제품의 직전 검사 이력 트렌드 확인
도구 실행 파이프라인 (보안 및 책임 경계)
Gemini는 Function Calling으로 조회 도구와 인자를 제안하고, FastAPI AgentService가 호출을 검증한 뒤 허용된 Python 조회 도구를 서버에서 실행합니다. (제어 흐름: 1.Gemini 도구 제안 ➔ 2.서버 인자 검증 ➔ 3.Python 실행 ➔ 4.FunctionResponse 전달 ➔ 5.최종 단순 JSON 보고서 생성 ➔ 6.Pydantic 및 Evidence 검증)

## Slide 7
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Evidence 메커니즘: 결정적 근거 검증을 통한 신뢰성 확보
Pillar 1: Evidence ID (서버 발급 도구 영수증)
• 동작 원리: 도구 실행 시 서버가 E0001, E0002 고유 ID를 부여하여 모델의 허위 실행 주장 차단
Pillar 2: Fact ID & Pointer (JSON Pointer 1:1 결정적 검증)
• 동작 원리: 보고서에 포함된 구조화된 관측 사실(F0001~)을 서버의 실제 도구 결과(/data/final_result 등)와 결정적으로 대조
Pillar 3: 근거 앵커링 (권장 조치-근거 필수 연결)
• 동작 원리: 모든 추천 조치(recommended_checks)는 반드시 유효한 관측 사실(evidence_refs)을 참조해야 통과
Pillar 4: 판정 불변성 (서버 확정 판정 보호)
• 동작 원리: Gemini는 사후 진단 보조 역할만 수행하며, 서버가 확정한 final_result를 절대 변경할 수 없음
💡 실제 실서버 검증 성과: T01의 관측 사실 6개와 T03의 관측 사실 12개가 서버의 Evidence 검증을 통과했습니다. (서버에 등록된 필드에 대해 엄밀한 1:1 결정적 일치를 확인하며, 모든 자연어 가설이나 미래의 출력을 완전 검증한다고 과장하지 않음)

## Slide 8
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
기술적 문제 해결: Gemini 구조화 출력 호환성 개선
Before: 직접 구조화 출력 시도 ➔ HTTP 400
• 복잡한 Pydantic 스키마 전달
DiagnosisDraft 스키마를 response_json_schema로 직접 전송
• 실서버 HTTP 400 거부
Gemini 서버가 스키마 호환성 문제로 ClientError 반환 (정확한 거부 속성은 UNKNOWN)
• 결과
사후 진단 보고서 생성 실패
After: 스키마 단순화 + Python 검증 ➔ PASS
✔ 출력 스키마 단순화
Gemini에는 단순화된 JSON 스키마만 전송 (토큰 선택 지시)
✔ 토큰 카탈로그 주입
서버가 수집한 사실(K0001~)을 프롬프트로 전달, 모델은 토큰만 선택
✔ Python 엄격 검증 파이프라인
Gemini 출력 ➔ Python DiagnosisDraft 변환 ➔ Pydantic ➔ 결정적 Evidence 검증
💡 핵심 설계: 모델을 맹신하는 구조가 아니라, 모델의 생성 결과를 서버가 엄격하게 검증하는 구조로 신뢰성을 확보했습니다.

## Slide 9
VISIONINSIGHT | CORE ENGINEERING CHALLENGES & SOLUTIONS
핵심 기술 난제와 해결 과정
"Gemini API 연결보다 어려웠던 것은, 검증 가능한 Agent를 만드는 과정"
HTTP 400
• 구조화 출력 호환성
• 문제: 복잡한 Schema 거부
DiagnosisDraft 직접 전달 시 400 오류 (거부 속성 UNKNOWN)
• 대응: 단순 JSON + Python 검증
단순 JSON 전송 ➔ 서버에서 DiagnosisDraft 변환 및 Evidence 검증
• 결과: 실제 T01/T03 Gemini E2E PASS
단순 JSON 전환 후 실서버 통신 완전 성공 (PASS)
• 교훈
"LLM은 생성, Python은 결정적 검증을 담당"
HTTP 504
• 최종 보고서 생성 지연
• 문제: 최종 JSON 요청 지연
T03 도구 성공 후 최종 요청 14.15초에 504 발생 (원인 UNKNOWN)
• 대응: 단계별 Timeout 계측
조사(15초)와 생성 부하 분리 계측, 전체 60초 예산 유지
• 결과: T03 단일 E2E PASS
최종 30초 적용 시 18.967초(HTTP 200), 전체 24.600초 PASS
• 교훈
"Timeout은 추측하지 않고 요청별로 계측한다"
T05 ERROR Evidence
• 근거 검증 공백 극복
• 문제: 필수 로그·미측정 근거 누락 위험
오류 로그 미조회 완결 및 SKIPPED 모델 장애 오해 위험
• 대응: ERROR 필수 17개 사실 검증
로그 도구 강제, null 임의 변환 금지, 장애 가설 생성 차단
• 결과: Mock PASS / 실서버 NOT TESTED
오프라인 886개 회귀 테스트 통과 (실제 Gemini E2E 미호출)
• 교훈
"유효한 JSON이 반드시 근거 있는 진단 보고서는 아니다"
💡 핵심 메시지: AI가 그럴듯한 답을 만드는 것보다, 서버가 그 답을 검증하고 근거 부족 시 거부하는 구조가 중요했습니다.

## Slide 10
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
실제 Gemini API E2E 검증 결과: T01 정상 및 T03 경고 검증 (PASS)
T01 정상 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001396 (정상 병 검사)
• 판정 결과: 모델 OK / 서버 최종 OK (ALL_CHECKS_PASSED)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED)
• Gemini 통신: 2회 모두 HTTP 200 (전체 소요: 13.578초)
• 토큰 사용량: 총 4,706 토큰 (입력 3,115, 출력 125, Thinking 1,466)
• 도구 실행: get_inspection_result 실행 (2.23ms, E0001)
• 근거 검증: 관측 사실 6개 (F0001~F0006) 1:1 결정적 검증 통과
T03 조도 저하 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001398 (조도 저하 주입 검사)
• 판정 결과: 모델 OK / 서버 최종 REINSPECT (IMAGE_QUALITY_WARNING)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED, 회차 final30_1)
• Gemini 통신: 3회 모두 HTTP 200 (전체 소요: 24.600초)
• 토큰 사용량: 총 9,873 토큰 (입력 5,576, 출력 345, Thinking 3,952)
• 도구 실행 (2개): get_inspection_result(E0001) + analyze_image_quality(E0002)
• 근거 검증: 관측 사실 12개 (F0001~F0012) 100% 일치 검증 통과
• 요청별 실측치: 도구1: 2.43s (200) | 도구2: 3.05s (200) | 최종: 18.967s (200)
※ 타임아웃 주석: 최종 JSON 요청에 한해 30초 timeout을 선택 적용하여 18.967초에 성공. 과거 504 원인은 UNKNOWN이며 단일 회차 성공으로 향후 안정성을 보장하지 않음.

## Slide 11
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
발표 데모 시연: T01 양품 vs T03 조도 경고 정적 데모
발표 시연 흐름 제안
Step 1. T01 정상 검사 데모
t01-report-demo.html 시연 (모델 OK ➔ 최종 OK, 도구 1개, 팩트 6개)
Step 2. T03 조도 경고 데모
t03-report-demo.html 시연 (평균 밝기 81.24 저하 감지)
Step 3. 판정 차이 설명
두 검사 모두 모델 판정은 OK지만, T03은 Rule 2로 REINSPECT 분류
Step 4. 판정 불변 원칙
Gemini는 판정을 변경하지 않고 도구 2개로 팩트 12개 기반 사후 진단 보조
※ 정적 데모 원칙: 발표 현장 네트워크 장애 및 과금을 방지하기 위해 실서버 검증 데이터를 재생하는 독립형 정적 데모로 시연함.
실서버 성공 진단 보고서 비교 (T01 vs T03)
• T01 종합 요약
"기록된 모델 판정과 종합 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다."
• T01 권장 조치
check_code: CONTINUE_MONITORING (evidence_refs: ["F0003"])
• T01 관측 사실
F0001~F0006 (6개, get_inspection_result E0001 매핑)
• T03 종합 요약
"기록된 종합 판정은 REINSPECT입니다. 제품 불량 확정과 구분하여 재검사가 필요합니다."
• T03 권장 조치
LIGHTING_EXPOSURE_CHECK (["F0004","F0007"]) / MANUAL_REINSPECTION (["F0003"])
• T03 관측 사실
F0001~F0012 (12개, 결과 E0001 + 품질 E0002 매핑, 100% 일치)
• 공통 안전 한계
limitations 4건 필수 고지 (물리적 고장 미확정, 모델 비보증, 기준치 미기록 등)

## Slide 12
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
구현 현황 및 향후 계획 (투명한 성과 구분)
1. 구현 및 실서버 PASS
• FastAPI 백엔드 & 고유 ID 발급
• PatchCore CPU 추론 엔진 (42.53ms)
• 규칙 기반 종합 판정 (REINSPECT 분리)
• Gemini 4대 조회 도구 바인딩
• 결정적 근거 검증 (Evidence/Pointer)
• 단순 JSON 스키마 호환 구조
• T01 실서버 Gemini E2E (PASS)
• T03 실서버 Gemini E2E (PASS)
2. 정책 보완 & Mock PASS
• 전체 pytest 886개 PASS (경고 2건)
• T03 경고 조기 종료 오프라인 검증
• T05 ERROR 운영 근거 정책 보완 완료
- 필수 17개 사실 강제 (로그/미측정)
- SKIPPED 모델 장애 가설 차단
• T05 계측기 정정 완료 (실행 준비: READY)
※ T05 실제 Gemini E2E: NOT TESTED
※ T06 미탐 사례 E2E: NOT TESTED
3. 향후 개발 예정
• React 웹 관제 대시보드 (Day 6)
• 컨베이어 주행 동영상 Live View
• 실시간 프레임 Grab & 마우스 ROI
• ROI 크롭 이미지 PatchCore 검사
• Google Cloud Run 컨테이너 배포 (Day 7)
• T05/T06 단일 실서버 E2E 검증

## Slide 13
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
한계 및 향후 개선 계획: 솔직한 엔지니어링 고찰
1. PatchCore 미탐 한계 (Recall 50.8%)
• 한계: 현재 ResNet-18 모델은 83장 테스트셋에서 미세 파손/오염 31건을 미검출함 (T06 합격 사례 존재). 모델 OK가 제품 무결점을 보증하지 않음.
✔ 검토: 개선 계획: WideResNet-50 등 백본 교체나 다해상도 패치 결합을 개선 후보로 검토 (성능 보장 아님)
2. Gemini HTTP 504 및 타임아웃 안정성 이슈
• 한계: 과거 T03 최종 JSON 요청에서 HTTP 504가 발생했으며 정확한 서버 내부 원인은 UNKNOWN입니다. 이후 최종 JSON 요청에만 30초 timeout을 적용한 단일 재검증에서 해당 요청은 18.967초 만에 HTTP 200으로 완료됐고, 전체 E2E는 24.600초에 PASS했습니다. 기본 timeout은 15초이며, 단일 성공 실측치로 향후 반복 안정성을 보증하지는 않습니다.
✔ 검토: 개선 계획: 프롬프트 압축, 비동기 큐 전환, 반복 안정성 계측 및 운영 모니터링 체계 확립 필요
3. 외부 LLM 호출 지연 (T01: 13.58초, T03: 24.60초)
• 한계: Gemini API 호출에 수십 초가 소요되어 생산 라인 초고속 동기 인라인 제어에는 부적합하며, 실제 PLC/배출기 제어는 수행하지 않음.
✔ 검토: 개선 계획: 사후 비동기 진단 워크플로우로 한정 운영하고, 라인 제어는 서버의 실시간 규칙 판정값에만 전담

## Slide 14
VisionInsight — 근거 기반 산업 비전 AI Agent 설계
✔ PatchCore: 이상 점수 산출 및 모델 판정 소견(result) 제공 (CPU 42.53ms)
✔ FastAPI: 서버 규칙 기반 최종 검사 판정(final_result: REINSPECT 분리)과 감사 로그 기록
✔ Gemini: 도구 조회를 통한 근거 기반 진단과 점검 권고 제안 (사후 진단 보조)
✔ Python: 엄격한 근거 검증(Evidence/Pointer)과 판정 불변 보호 정책으로 시스템 신뢰성 확보
"AI가 검사 판정을 대신하는 것이 아니라, 검증된 검사 정보를 운영자가 이해하고 활용하도록 돕는 시스템"
경청해 주셔서 감사합니다. | Q&A (질의응답)