## Slide 1
VisionInsight
산업용 병(Bottle) 외관 이상 탐지 및 근거 기반 진단 AI Agent
정상 데이터 기반 PatchCore 이상 탐지와 Gemini Function Calling의 결합
PatchCore 비지도 학습
CPU 42ms 초고속 추론
6대 규칙 산업용 종합 판정
Gemini 도구 자율 조사
발표 일자: 2026.10.20 | VisionInsight Engineering Team

## Slide 2
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
문제 정의: 인라인 비전 검사의 3대 한계와 해결 접근법
기존 비전 검사의 현장 병목
• 블랙박스 이상 점수 (No Explainability)
단순 점수(예: 35.2)만 출력되어 구체적 원인/위치 설명 불가
• 환경 변화로 인한 양품 폐기 (False Positive)
조도 저하나 렌즈 오염을 불량으로 오진단하여 정상 제품 폐기
• 숙련자 수작업 점검 의존 (High Cost)
이상 원인 규명 및 설비 점검을 위해 전문 엔지니어 투입 필수
VisionInsight의 해결 방법
✔ 비지도 이상 탐지 (PatchCore)
양품 180장만으로 미지의 결함까지 고속 탐지 (CPU 42ms)
✔ 제품 결함과 영상 품질의 분리
조도 이상 시 불량이 아닌 재검사(REINSPECT) 지시
✔ 자율 조사 Gemini AI Agent
4대 도구로 팩트를 수집하여 원인 진단과 조치 가이드 제공

## Slide 3
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 아키텍처: 3단계 책임 분리 (Vision — Decision — Agent)
Layer 1: Inspection Engine (Vision & ML) | OpenCV 조도 분석 + PatchCore CPU 고속 추론
OpenCV 밝기 통계(mean/std) 산출 ➔ ResNet-18 PatchCore 추론 (42.5ms) ➔ 점수 및 모델 소견(result: OK/NG)
Layer 2: Deterministic Decision Engine (Business Logic) | 규칙 기반 종합 판정 + 감사 로그 저장
6대 규칙 집행 ➔ 라인 제어용 final_result(OK/NG/REINSPECT/ERROR) 확정 ➔ JSONL 이중 영구화
Layer 3: Gemini AI Agent Service (Post-Diagnosis) | 도구 자율 조사 + 결정적 근거 검증 (사후 진단)
FastAPI 4대 조회 도구 호출 ➔ Evidence ID / JSON Pointer 대조 ➔ 근거 기반 사후 진단 보고서 작성
🛡 핵심 안전 정책: AI Agent는 '설명자'이며 '판정자'가 아닙니다. final_result를 임의로 번복하거나 덮어쓸 수 없습니다.

## Slide 4
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
비지도 이상 탐지: PatchCore 엔진 및 실측 평가 성능
PatchCore 모델 구성
• 학습 데이터
MVTec Bottle 양품 180장 Coreset
• 백본 모델
ResNet-18 (ImageNet 사전학습)
• 메모리 뱅크
형상 [9216, 384], 크기 24.18MB
• 임계값
독립 정상 29장 기반 34.1442 (μ+3σ)
• 추론 환경
개발 환경 (x86_64 CPU) 실측
Image AUROC
0.8286
이상 점수의 양품/불량 분별력
정밀도 (Precision)
100.0%
모델 NG 중 실제 불량 (20 TN, 0 FP)
재현율 (Recall)
50.79%
불량 63장 중 32장 검출 (미탐 31장)
CPU 추론 속도
42.53 ms
단일 이미지 평균 (초당 23 FPS)
⚠ 실측 미탐 한계 안내 (정직한 엔지니어링 보존)
• 83장 테스트 세트에서 미세 오염/파손 31장을 미검출함 (Recall 50.8%) • T06 시나리오(실제 파손 불량)는 이상 점수 32.27로 합격 처리됨 ➔ 임의 조작 없이 모델의 실제 한계로 보존

## Slide 5
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
산업용 검사 파이프라인: 영상 품질과 결함의 분리 (6대 규칙)
핵심 원칙: 모델 소견(result)과 라인 종합 판정(final_result)의 명확한 분리
• result (AI 모델 소견): 조명과 무관하게 모델이 제품 외관만 보고 산출한 판정 (OK / NG)
• final_result (제조 공정 조치): 조도 저하 시 불량으로 오판하지 않고 재검사(REINSPECT)를 지시하는 최종 판정
Rule 1: 파이프라인 실패 ➔ final_result: ERROR
사유 코드: INSPECTION_FAILED
이미지 로드 실패 또는 런타임 예외 발생 시
Rule 2: 영상 품질 경고 ➔ final_result: REINSPECT
사유 코드: IMAGE_QUALITY_WARNING
조도 저하/과다 발생 시 (불량 오판 방지 재검 지시)
Rule 4: 제품 결함 검출 ➔ final_result: NG
사유 코드: PRODUCT_ANOMALY_DETECTED
품질 정상 상태에서 이상 점수 > 34.1442 검출 시
Rule 5: 정상 통과 ➔ final_result: OK
사유 코드: ALL_CHECKS_PASSED
품질 정상 상태에서 이상 점수 <= 34.1442 통과 시

## Slide 6
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Gemini AI Agent와 Function Calling: 자율 조사 4대 도구
도구 실행 아키텍처 (Gemini ≠ 로컬 실행)
1. 도구 선택 선언
↳ Gemini가 필요한 도구와 인자를 JSON으로 선언 (SDK 자동 실행 차단)
2. 서버 제어 실행
↳ FastAPI 서버가 보안/인자를 검증 후 로컬 Python 함수를 안전 실행
3. FunctionResponse 반환
↳ 서버가 실행 결과를 Evidence ID와 함께 role='user'로 전달
4. 보고서 작성
↳ Gemini가 전달받은 팩트만으로 최종 진단 작성 (임의 접근 불가)
4대 Python 조회 도구 (InspectionTools)
✔ get_inspection_result
검사 상태, 이상 점수, 임계값, 종합 판정 결과 조회
✔ analyze_image_quality
OpenCV 측정 밝기 통계(mean/std) 및 기준 통계 조회
✔ get_execution_logs
시작~종료 단계별 라이프사이클 이벤트 감사 로그 조회
✔ get_inspection_history
동일 제품군 과거 검사 추세 및 반복 이상 이력 조회

## Slide 7
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
결정적 근거 검증과 판정 보호 정책: AI 환각 및 변조 차단
결정적 근거 검증 (Deterministic Grounding)
• Evidence ID 영수증 체계
도구 성공 실행 시마다 고유 영수증 ID(E0001 등) 발급
• RFC 6901 JSON Pointer 강제
데이터 위치(/data/status 등)를 정확한 포인터로 명시
• 서버 Python 1:1 대조 검증
모델의 주장 값과 실제 도구 반환값을 서버에서 바이트 단위 대조
• 불일치 시 즉시 거부 (502)
근거 없는 주장 발생 시 EVIDENCE_MISMATCH로 즉시 차단
판정 보호 정책 (Decision Guardrail)
✔ final_result 변조 불가
Agent 응답의 판정 필드는 기존 검사 결과와 100% 일치 강제
✔ 가설과 관측의 분리
조도 저하가 발생해도 조명 고장으로 단정하지 않고 점검 권고로 구분
✔ 안전 한계 명시 의무화
모델 판정 OK가 실제 제품의 무결점 보증이 아님을 필수 고지
✔ 비인가 접근 차단
불투명 별칭(TARGET-PRODUCT)과 중립 ID로 데이터 유출 방지

## Slide 8
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
기술적 문제 해결: Gemini 구조화 출력 호환성 개선
Before: 직접 구조화 출력 시도 ➔ HTTP 400
• 복잡한 Pydantic 스키마 전달
DiagnosisDraft 전체 스키마($defs, Union, Enum 등)를 Gemini response_json_schema로 직접 전송
• 실서버 HTTP 400 거부
Gemini 서버가 스키마 호환성 문제로 ClientError 반환 (구체적 거부 속성은 UNKNOWN)
• 결과
사후 진단 보고서 생성 실패
After: 454B 토큰 카탈로그 + Python 검증 ➔ PASS
✔ 출력 스키마 극단적 단순화
Gemini에는 454바이트 단순 JSON 스키마만 전송 (토큰 선택 지시)
✔ 토큰 카탈로그 주입
서버가 수집한 사실(K0001~)을 프롬프트로 전달, 모델은 토큰만 선택
✔ 서버 Python 엄격 검증
모델의 단순 JSON을 서버에서 Pydantic 복원 및 Evidence 검증 (HTTP 200 수락)
💡 핵심 교훈: LLM에는 최소한의 단순 스키마로 형식을 제어하고, 복잡한 타입 검증과 비즈니스 로직은 서버 언어(Python)가 담당하는 것이 산업용 시스템에서 가장 안정적입니다.

## Slide 9
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
실제 Gemini API E2E 검증 결과: T01 성공과 T03 현황
T01 정상 시나리오: 실서버 E2E 완전 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001396 (정상 병 IMG-BOTTLE-0084)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED)
• Gemini 외부 요청: 2회 모두 HTTP 200 (총 13.58초 소요)
• 토큰 사용량: 총 4,706 토큰 (입력 3,115, 출력 125, Thinking 1,466)
• 도구 실행: get_inspection_result (2.23ms, E0001)
• 근거 검증: 6대 관측 사실 및 JSON Pointer 일치 100% 통과
T03 조도 저하 시나리오: 최신 실서버 재검증 (FAIL)
• 검사 식별자: INSP-001398 (조도 저하 주입 이미지)
• 도구 1, 2 호출: 결과 조회(200) 및 품질 조회(200) 실서버 성공
• 조기 종료 로직: 경고 조건부 조사 종료 성공 (불필요한 3차 도구 호출 방지)
• 최종 단순 JSON 생성: HTTP 504 DEADLINE_EXCEEDED (14.16s 소요)
• FastAPI 응답: HTTP 502 (analysis_status: FAILED, 최종 검증 NOT TESTED)
• 504 원인: Google 서버 내부 원인 UNKNOWN (추가 검증 필요 과제)
※ 안전 보존: Agent 실패에도 기존 검사 판정(REINSPECT)은 안전 유지됨

## Slide 10
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 시연: 검사 생성부터 Gemini AI 진단까지
시연 진행 단계 (재현 가능)
Step 1. 시스템 헬스체크
GET /health ➔ 모델 적재 확인
Step 2. 검사 실행
POST /inspections ➔ IMG-BOTTLE-0084 투입 (점수 31.33 ➔ OK)
Step 3. AI 진단 결과 확인
INSP-001396 실서버 성공 응답 확인 (근거 매핑 및 요약)
※ 발표 안정성 원칙: 시연 중 실제 Gemini API를 임의 호출하지 않고 검증된 스냅샷 활용
실제 T01 실서버 성공 진단 보고서 (INSP-001396)
• overall_summary
"기록된 모델 판정과 종합 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다."
• observed_facts (6개)
F0001~F0006 모두 evidence_id: E0001 및 JSON Pointer(/data/status 등) 100% 매핑
• 판정 보존
inspection_result: OK, final_result: OK (기존 파이프라인 판정 유지)
• recommended_checks
action_code: CONTINUE_MONITORING (일반 모니터링 유지)
• limitations
"현재 진단은 단일 검사 기록 기반이며 현장 물리 점검을 대체하지 않습니다."

## Slide 11
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
현재 구현 현황 vs 향후 개발 로드맵 (투명한 성과 구분)
1. 현재 구현 완료
• FastAPI 백엔드 & 고유 ID 발급
• PatchCore CPU 추론 엔진 (42.5ms)
• 6대 규칙 종합 판정 (REINSPECT 분리)
• Gemini 4대 조회 도구 바인딩
• 결정적 근거 검증 (Evidence/Pointer)
• 454B 단순 JSON 스키마 전략
• T01 실서버 Gemini E2E 성공
2. Mock 검증 완료
• 전체 pytest 661개 100% 통과
• 경고 조기종료 운영통합 Mock 검증
• T03/T05/T06 오프라인 시나리오 재현
• 판정 불변 가드레일 오프라인 검증
• 도구 timeout/에러 매핑 검증
• (실제 Gemini 실서버는 T01만 PASS)
3. 향후 개발 예정
• React 웹 관제 대시보드 (Day 6)
• 컨베이어 Live View 동영상 연동
• 실시간 프레임 Grab & 마우스 ROI
• ROI 크롭 이미지 PatchCore 검사
• Cloud Run 컨테이너 배포 (Day 7)
• T03/T05/T06 실서버 E2E 재검증

## Slide 12
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
프로젝트 한계 및 향후 개선 계획: 솔직한 엔지니어링 고찰
1. 불량 미검출(FN 31장) 한계 (Recall 50.8%)
• 한계: 현재 ResNet-18 모델은 미세 파손/오염 31건을 미검출함 (T06 합격 사례 존재).
✔ 대안: 개선 계획: 더 깊은 백본(WideResNet-50) 교체, 다해상도 패치 결합, 결함별 멀티 임계값
2. Gemini 504 타임아웃 및 최종 생성 안정성
• 한계: T03 실서버 재검증에서 최종 JSON 생성 시 14초 후 504 타임아웃 발생 (원인 UNKNOWN).
✔ 대안: 개선 계획: 프롬프트 추가 압축, 지수 백오프 재시도 및 타임아웃 설정 최적화
3. 외부 LLM 지연시간 (13.58초)
• 한계: Gemini API 호출에 약 13초 소요되어 초고속 인라인 실시간 차단에는 부적합.
✔ 대안: 개선 계획: 42ms 인라인 검사와 분리된 비동기 진단 큐(Celery/Redis) 도입

## Slide 13
결론: 신뢰할 수 있는 산업용 AI Agent의 표준
✔ PatchCore로 검사: 정상 180장만으로 CPU 42ms 초고속 인라인 결함 탐지
✔ FastAPI로 판정/기록: 조도 이상을 분리하여 양품 폐기를 방지하는 종합 판정(REINSPECT)
✔ Gemini로 진단: 실제 도구 실행 증적(Evidence ID) 기반으로 원인과 점검 가이드 제시
✔ Python 검증으로 신뢰 확보: AI가 판정을 대신하는 것이 아니라, 검증된 근거를 이해하고 활용하는 시스템
경청해 주셔서 감사합니다. | Q&A (질의응답)