## Slide 1
VisionInsight
AI 기반 병 외관 이상 탐지 및 근거 기반 진단 시스템
MVTec Bottle 기반 PatchCore 이상 탐지와 Gemini Function Calling의 결합
핵심 기술 스택: Python 3.11 | FastAPI | PyTorch/PatchCore | Gemini 3.8 Flash (Function Calling)
검증 완료: 단일 이미지 CPU 추론 평균 42.53ms | E2E 실서버 검증 (T01 양품 PASS / T03 경고 PASS) | 전체 pytest 886 PASS
발표일: 2026년 10월 20일 | 발표자: VisionInsight 개발팀

## Slide 2
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
산업 현장의 과제: 규칙 기반 검사의 한계와 AI 진단의 필요성
기존 룰베이스 머신비전의 한계
• 미세 결함 검출 한계
고정 임계값 기반 검사로는 비정형 파손, 오염 등의 미세 이상 탐지 어려움
• 환경 변화에 따른 오판정
조명 밝기 저하나 카메라 노출 변화 시 정상 제품을 불량(NG)으로 오판정
• 이유 없는 판정 결과
단순히 Pass/Fail 수치만 출력되어, 작업자가 재검사 필요 여부나 점검 항목을 파악하기 어려움
VisionInsight가 제시하는 해결책
✔ PatchCore 비지도 이상 탐지
정상 이미지 209장으로 학습하여 미세 파손/오염을 점수화 (CPU 추론 42.53ms)
✔ 품질 이상 분리 및 REINSPECT
조도 경고 감지 시 제품 결함(NG)과 분리하여 서버가 '재검사 필요(REINSPECT)'로 안전 분류
✔ 근거 기반 Gemini 사후 진단
도구 조회를 통해 실제 검사 지표와 로그를 확인하고 현장 점검 권고를 구조화하여 제공

## Slide 3
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
시스템 아키텍처: Vision, Decision, Agent의 명확한 역할 분리
Layer 1: Vision 계층
• 입력 영상 전처리
900×900 이미지 수신 및 영상 통계(평균 밝기, 표준편차) 계산
• 품질 상태 평가
밝기 정상(NORMAL), 경고(WARNING_LOW_BRIGHTNESS), 실패(ERROR) 분류
• PatchCore 추론
ResNet-18 특징 추출 및 이상 점수 산출 (CPU 평균 42.53ms)
Layer 2: Decision 계층 (서버 규칙)
• 규칙 기반 판정
영상 품질과 모델 결과를 종합하여 final_result 결정 (Rule 1~6)
• 안전한 REINSPECT 분류
조도 경고 시 제품 NG가 아닌 '재검사 필요'로 안전 격리
• 판정 불변 원칙
서버가 확정한 판정값은 이후 Agent가 절대 변경할 수 없음
Layer 3: Agent 계층 (Gemini AI)
• 도구 기반 정보 조회
Function Calling으로 검사 결과 및 품질 메트릭을 사후 조회
• 근거 기반 진단 보고서
추정 원인 가설, 현장 점검 권고, 안전 한계를 구조화하여 제안
• Evidence 검증
모델의 모든 관측 사실(Fact)을 서버 메모리에서 1:1 결정적 검증

## Slide 4
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Vision 계층 성능: PatchCore 이상 탐지 실측 결과
핵심 성능 지표 (83장 테스트셋)
AUROC: 0.8286
(이상 탐지 변별력 (전체 면적 기준))
정밀도 (Precision): 100.0%
(이상 감지 시 결함 신뢰도 (FP: 0건))
재현율 (Recall): 50.79%
(미탐 존재: 63건 중 32건 탐지 (FN: 31건))
고정 임계값: 34.1442
(정상 학습 데이터 통계 기반 고정 기준)
CPU 단일 추론 시간: 평균 42.53ms
(Intel 단일 코어 기준 실측치 (T01: 41.3ms, T03: 42.7ms))
혼동 행렬 및 엔지니어링 분석
• 진양성 (TP): 32건
실제 결함을 이상(NG)으로 정확히 탐지
• 위양성 (FP): 0건
정상 제품을 결함으로 오판정하지 않음 (정밀도 100%)
• 진음성 (TN): 20건
정상 제품 20장을 양품으로 정확히 판정
• 위음성 (FN): 31건
미세 파손/오염 등 31건 미탐지 (재현율 50.79%)
💡 시사점: FP 0건으로 과검은 없으나, 미탐(FN 31건) 한계가 존재하므로 모델의 OK 판정이 실제 무결점을 보증하지 않는다는 점을 안전 가이드에 필수 명시함.

## Slide 5
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Decision 계층: 영상 품질 경고 시 REINSPECT 분리 판정
Rule 1: 영상 로드/분석 실패 ➔ ERROR [INSPECTION_FAILED]
• 조건: 결함 탐지 불가 ➔ 설명: 영상 파손/포맷 오류 시 검사 실패 처리 및 오류 로그 기록
Rule 2: 영상 품질 경고 ➔ REINSPECT [IMAGE_QUALITY_WARNING]
• 조건: 모델 OK여도 재검사 ➔ 설명: 조도 저하(T03) 시 양품 방출이나 폐기 대신 '재검사 필요'로 안전 분류
Rule 3: 결함 탐지 이상 ➔ NG [DEFECT_DETECTED]
• 조건: 이상 점수 임계값 초과 ➔ 설명: PatchCore 이상 점수가 34.1442를 초과하여 외관 불량 확정
Rule 5: 품질 정상 & 모델 양품 ➔ OK [ALL_CHECKS_PASSED]
• 조건: 모든 검사 통과 ➔ 설명: 영상 품질 NORMAL이고 이상 점수가 임계값 미만인 정상 제품 (T01)
💡 핵심 원칙: 모델 소견(result)과 서버 최종 판정(final_result)을 엄격히 분리하여, 조도 저하 환경에서도 모델 판정만으로 오방출되는 위험을 방지합니다.

## Slide 6
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
AI Agent: Gemini Function Calling 기반 정밀 조사 체계
1. get_inspection_result
• 목적: 검사 기본 상태 조회
• 내용: 검사 상태, 모델 판정, 최종 판정, 사유 코드 조회 (E0001)
2. analyze_image_quality
• 목적: 영상 품질 세부 분석
• 내용: 평균 밝기, 표준편차, min/max 동적범위 조회 (E0002)
3. get_execution_logs
• 목적: 실행 감사 로그 확인
• 내용: 시각순 이벤트 로그(IMAGE_LOAD_FAILED 등) 추적
4. get_inspection_history
• 목적: 과거 이력 조회
• 내용: 동일 제품의 직전 검사 이력 트렌드 확인
도구 실행 파이프라인 (보안 및 책임 경계)
Gemini는 함수 호출 요청(Function Call)만 전송하며, 실제 Python 도구 실행은 FastAPI 백엔드가 안전한 sandbox에서 수행합니다. 도구 반환값(FunctionResponse)을 다시 수신한 Gemini는 최종 보고서 초안을 작성합니다.

## Slide 7
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
Evidence 메커니즘: 환각 방지를 위한 4대 신뢰성 축
Pillar 1: Evidence ID (서버 발급 도구 영수증)
• 동작 원리: 도구 실행 시 서버가 E0001, E0002 고유 ID를 부여하여 모델의 허위 실행 주장 원천 차단
Pillar 2: Fact ID & Pointer (JSON Pointer 1:1 결정적 검증)
• 동작 원리: 모델의 모든 관측 사실(F0001~)을 서버 메모리 도구 결과(/data/final_result 등)와 엄밀 대조
Pillar 3: 근거 앵커링 (권장 조치-근거 필수 연결)
• 동작 원리: 모든 추천 조치(recommended_checks)는 반드시 유효한 관측 사실(evidence_refs)을 참조해야 통과
Pillar 4: 판정 불변성 (서버 확정 판정 보호)
• 동작 원리: Gemini는 사후 진단 보조 역할만 수행하며, 서버가 확정한 final_result를 절대 변경할 수 없음
💡 실제 실서버 검증 성과: T01에서 6개 팩트, T03에서 2개 도구 12개 팩트가 단 1개의 환각 없이 서버 메모리에서 100% 일치 검증을 통과했습니다.

## Slide 8
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
기술적 문제 해결: Gemini 구조화 출력 호환성 개선
Before: 직접 구조화 출력 시도 ➔ HTTP 400
• 복잡한 Pydantic 스키마 전달
DiagnosisDraft 스키마를 response_json_schema로 직접 전송
• 실서버 HTTP 400 거부
Gemini 서버가 스키마 호환성 문제로 ClientError 반환 (정확한 거부 속성은 UNKNOWN)
• 결과
사후 진단 보고서 생성 실패
After: 스키마 단순화 + Python 검증 ➔ PASS
✔ 출력 스키마 단순화
Gemini에는 단순화된 JSON 스키마만 전송 (토큰 선택 지시)
✔ 토큰 카탈로그 주입
서버가 수집한 사실(K0001~)을 프롬프트로 전달, 모델은 토큰만 선택
✔ Python 엄격 검증 파이프라인
Gemini 출력 ➔ Python DiagnosisDraft 변환 ➔ Pydantic ➔ 결정적 Evidence 검증
💡 핵심 설계: 모델을 맹신하는 구조가 아니라, 모델의 생성 결과를 서버가 엄격하게 검증하는 구조로 신뢰성을 확보했습니다.

## Slide 9
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
실제 Gemini API E2E 검증 결과: T01 정상 및 T03 경고 검증 (PASS)
T01 정상 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001396 (정상 병 검사)
• 판정 결과: 모델 OK / 서버 최종 OK (ALL_CHECKS_PASSED)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED)
• Gemini 통신: 2회 모두 HTTP 200 (전체 소요: 13.578초)
• 토큰 사용량: 총 4,706 토큰 (입력 3,115, 출력 125, Thinking 1,466)
• 도구 실행: get_inspection_result 실행 (2.23ms, E0001)
• 근거 검증: 관측 사실 6개 (F0001~F0006) 1:1 결정적 검증 통과
T03 조도 저하 시나리오: 실서버 E2E 성공 (PASS)
• 검사 식별자: INSP-001398 (조도 저하 주입 검사)
• 판정 결과: 모델 OK / 서버 최종 REINSPECT (Rule 2 안전 격리)
• FastAPI 응답: HTTP 200 OK (analysis_status: COMPLETED, 회차 final30_1)
• Gemini 통신: 3회 모두 HTTP 200 (전체 소요: 24.600초)
• 토큰 사용량: 총 9,873 토큰 (입력 5,576, 출력 345, Thinking 3,952)
• 도구 실행 (2개): get_inspection_result(E0001) + analyze_image_quality(E0002)
• 근거 검증: 관측 사실 12개 (F0001~F0012) 100% 일치 검증 통과
• 요청별 실측치: 도구1: 2.43s (200) | 도구2: 3.05s (200) | 최종: 18.967s (200)
※ 타임아웃 주석: 최종 JSON 요청에 한해 30초 timeout을 선택 적용하여 18.967초에 성공. 과거 504 원인은 UNKNOWN이며 단일 회차 성공으로 향후 안정성을 보장하지 않음.

## Slide 10
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
발표 데모 시연: T01 양품 vs T03 조도 경고 정적 데모
발표 시연 흐름 제안
Step 1. T01 정상 검사 데모
t01-report-demo.html 시연 (모델 OK ➔ 최종 OK, 도구 1개, 팩트 6개)
Step 2. T03 조도 경고 데모
t03-report-demo.html 시연 (평균 밝기 81.24 저하 감지)
Step 3. 판정 차이 설명
두 검사 모두 모델 판정은 OK지만, T03은 Rule 2로 REINSPECT 분류
Step 4. 판정 불변 원칙
Gemini는 판정을 변경하지 않고 도구 2개로 팩트 12개 기반 사후 진단
※ 정적 데모 원칙: 발표 현장 네트워크 장애 및 과금을 방지하기 위해 실서버 검증 데이터를 재생하는 독립형 정적 데모로 시연함.
실서버 성공 진단 보고서 비교 (T01 vs T03)
• T01 종합 요약
"기록된 모델 판정과 종합 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다."
• T01 권장 조치
check_code: CONTINUE_MONITORING (evidence_refs: ["F0003"])
• T01 관측 사실
F0001~F0006 (6개, get_inspection_result E0001 매핑)
• T03 종합 요약
"기록된 종합 판정은 REINSPECT입니다. 제품 불량 확정과 구분하여 재검사가 필요합니다."
• T03 권장 조치
LIGHTING_EXPOSURE_CHECK (["F0004","F0007"]) / MANUAL_REINSPECTION (["F0003"])
• T03 관측 사실
F0001~F0012 (12개, 결과 E0001 + 품질 E0002 매핑, 100% 일치)
• 공통 안전 한계
limitations 4건 필수 고지 (물리적 고장 미확정, 모델 비보증, 기준치 미기록 등)

## Slide 11
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
구현 현황 및 향후 계획 (투명한 성과 구분)
1. 구현 및 실서버 PASS
• FastAPI 백엔드 & 고유 ID 발급
• PatchCore CPU 추론 엔진 (42.53ms)
• 규칙 기반 종합 판정 (REINSPECT 분리)
• Gemini 4대 조회 도구 바인딩
• 결정적 근거 검증 (Evidence/Pointer)
• 단순 JSON 스키마 호환 구조
• T01 실서버 Gemini E2E (PASS)
• T03 실서버 Gemini E2E (PASS)
2. 정책 보완 & Mock PASS
• 전체 pytest 886개 PASS (경고 2건)
• T03 경고 조기 종료 오프라인 검증
• T05 ERROR 운영 근거 정책 보완 완료
- 필수 17개 사실 강제 (로그/미측정)
- SKIPPED 모델 장애 가설 차단
• T05 계측기 정정 및 준비 완료 (READY)
※ T05 실제 Gemini E2E: NOT TESTED
※ T06 미탐 사례 E2E: NOT TESTED
3. 향후 개발 예정
• React 웹 관제 대시보드 (Day 6)
• 컨베이어 주행 동영상 Live View
• 실시간 프레임 Grab & 마우스 ROI
• ROI 크롭 이미지 PatchCore 검사
• Google Cloud Run 컨테이너 배포 (Day 7)
• T05/T06 단일 실서버 E2E 검증

## Slide 12
VISIONINSIGHT | INDUSTRIAL VISION AI AGENT
한계 및 향후 개선 계획: 솔직한 엔지니어링 고찰
1. PatchCore 미탐 한계 (Recall 50.8%)
• 한계: 현재 ResNet-18 모델은 83장 테스트셋에서 미세 파손/오염 31건을 미검출함 (T06 합격 사례 존재). 모델 OK가 제품 무결점을 보증하지 않음.
✔ 검토: 개선 계획: WideResNet-50 등 백본 교체나 다해상도 패치 결합을 개선 후보로 검토 (성능 보장 아님)
2. Gemini HTTP 504 및 타임아웃 안정성 이슈
• 한계: 과거 T03 최종 JSON 요청에서 HTTP 504가 발생했으며 정확한 서버 내부 원인은 확인되지 않았습니다(UNKNOWN). 이후 최종 JSON timeout을 30초로 설정한 단일 재검증에서는 최종 요청 HTTP 200과 전체 E2E PASS(18.967초 소요)를 확인했으나, 안정성에 대한 반복 검증은 아직 부족합니다.
✔ 검토: 개선 계획: 프롬프트 압축, 비동기 큐 전환, 반복 안정성 계측 및 운영 모니터링 체계 확립 필요
3. 외부 LLM 호출 지연 (T01: 13.58초, T03: 24.60초)
• 한계: Gemini API 호출에 수십 초가 소요되어 생산 라인 초고속 동기 인라인 제어에는 부적합하며, 실제 PLC/배출기 제어는 수행하지 않음.
✔ 검토: 개선 계획: 사후 비동기 진단 워크플로우로 한정 운영하고, 라인 제어는 서버의 실시간 규칙 판정값에만 전담

## Slide 13
VisionInsight — 근거 기반 산업 비전 AI Agent 설계
✔ PatchCore: 이상 점수 산출 및 모델 판정 소견(result) 제공 (CPU 42.53ms)
✔ FastAPI: 서버 규칙 기반 최종 검사 판정(final_result: REINSPECT 분리)과 감사 로그 기록
✔ Gemini: 도구 조회를 통한 근거 기반 진단과 점검 권고 제안 (사후 진단 보조)
✔ Python: 엄격한 근거 검증(Evidence/Pointer)과 판정 불변 보호 정책으로 시스템 신뢰성 확보
"AI가 검사 판정을 대신하는 것이 아니라, 검증된 검사 정보를 운영자가 이해하고 활용하도록 돕는 시스템"
경청해 주셔서 감사합니다. | Q&A (질의응답)